ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

„Строителство - реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на с. Равно поле, Община Елин Пелин“

По Обособени позиции

Възложител на обществената поръчка чрез публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки e кметът на Община Елин Пелин, като общата прогнозна стойност на поръчката е в размер до 2 179 142,37 лв. (два милиона сто седемдесет и девет хиляди сто четиридесет и два лв. и 37 ст.) без ДДС.

Обект на обществената поръчка е строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Предмет на настоящата обществена поръчка e: „Строителство - реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на с. Равно поле, Община Елин Пелин“ по обособени позиции:

ОП 1: Етап I

ОП 2: Етап II

- ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:

•	Изпълнение на СМР

Изпълнението на CMP се извършва в съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ. Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническата спецификация на Възложителя и добрите строителни практики в България и в Европа.

Поръчката включва извършване на СМР в 2 обособени позиции както следва:

1.	Обособена позиция 1: Гл.клон I; Второстепенен клон №10; Второстепенен клон №11; Второстепенен клон №12; Второстепенен клон №13; Второстепенен клон №14; Второстепенен клон №16; Второстепенен клон №17; Шахта 250/150/200 за РВ ф150мм

2.	Обособена позиция 2: Гл.клон II; Второстепенен клон №15; Второстепенен клон №18; Второстепенен клон №19; Второстепенен клон №20

Дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка и техническите изисквания на Възложителя са подробно посочени в „Техническа спецификация“

## Предметът на процедурата е: „Строителство - реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на с. Равно поле, Община Елин Пелин“

Обхват на дейностите по изпълнение обекта на поръчката:

Поръчката включва извършване на строително-монтажни работи (СМР) на 2

обособени позиции, както следва:

Необходимо е да се избере изпълнител, който да започне, изпълни и успешно да завърши в срок, обем и качество необходимите СМР до предаване на обекта на Възложителя с Протокол Образец 15.

Обхватът включва следните елементи:

- Изграждане/реконструкция на водопроводна мрежа, СВО и съоръжения;

- Изпитания и документация по предаване на обекта, според изискванията на Наредба

№ 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Предаване на обекта на Възложителя с подписване на Протокол Образец 15, по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Съдействие на Възложителя по време на ДПК за подписване на Протокол Образец 16 и получаване разрешение за ползване.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

- Да се подмени част от съществуващата водопроводна мрежа;

- Да се подобри надеждността на водоснабдяването и качеството на питейната вода;

- Да се осигури непрекъснатост на водоснабдяването за абонатите (чрез намаляване на техническите водни загуби и ремонтните работи, следствие от аварии във водопроводната мрежа);

- Да се намали броя на авариите във водопроводната мрежа и съответно техническите водни загуби след приключване на проекта;

- Да се намалят разходите за експлоатация и поддръжка на водопроводната система;

- Да	се	осигури	възможност	за	последваща	реконструкция	на	надземната инфраструктура;

- Да се предвидят необходимите ПХ, съгласно строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- На отклоненията в пресечките от новия водопровод да се монтират нови СК за изолиране на новата от старата мрежа и за осигуряване на възможност за изолиране на кварталите със стара мрежа при възникване на аварии там, без да се прекъсва водоподаването по новоизградените водопроводи;

- Да се подменят сградните водопроводни отклонения до регулационната линия на имота.

## СЪЩЕСТВУВАЩО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Анализът на съществуващата изграденост на водоснабдителните системи в община Елин Пелин показва задоволителна обща водоснабденост. Село Равно поле е едно от населените места в община Елин Пелин. В момента водоснабдяването на селото се осъществява от тръбен кладенец с експлоатационен дебит 2 л/с. Водата от кладенеца се подава помпажно директно в мрежата. Кладенецът се намира в непосредствена близост до селото. Мястото на водовземане е имот № 474 в землището на на с.Равно поле с географски координати  N  42"  39'  15.5"  и  Е  23°  31·   31.7".   Около  водоизточника  е оформена санитарно-охранителна зона. Има издадено разрешително за водоползване

№ 100332/01.04.2004 г. В последните години водните проби от кладенеца не отговарят на нормите по някои физични и химични показатели (мътност, температура , амониеви йони). Хлорирането на водата в непосредствена близост до населеното място също оказва неблагоприятно влияние върху качествата на питейната вода.

В миналата селото се е водоснабдявало от 2 броя каптажи, намиращи се в землището на Нови хан. Изграден е и водоем с обем V=ЗОО m3 . Кота терен на водоема е 551.70 м. Единият от каптажите ,,Три кладенци" с дебит 1.0 л/с се включва във водоема, а другият каптаж „Бялата вода" с дебит 0.5 л/с - директно в хранителния водопровод изграден от етернитови тръби 0150 мм. Дължината на външния хранителен водопровод е около 3.4 км. В района на Верила са подменени 500 м от него с полиетиленови тръби 090 мм. Подаването на водното количество към селото от тези водоизточници няма да задоволи изцяло нуждите му от вода за питейни- битови нужди. От една страна дебитът на водоизточниците е по-малък от необходимото водно количество за питейни- битови  нужди,  от друга страна местоположението на водоема не осигурява необходимия напор за 2-3 етажно застрояване на населеното място. Водоизточниците и водоемът не се поддържат. За да се въведат в експлоатация са необходими капиталовложения, които в момента не са налице. Ако се намерят средства енеобходимо:

-	да се възстановят възможностите на водоизточниците съгласно първоначално установените експлоатационни дебити

-	да се оформи санитарно- охранителна зона около водоизточниците

-	да се извършат ремонтно- възстанователни работи на водоема (поставяне на парапет и стълби в сухата камера , външна врата )

-	да се подмени изцяло тръбната система

-	да се оформи санитарно- охранителна зона около водоема

Ако се въведат в експлоатация гореизброените съоръжения е възможно около 1/3 от населеното място да се водоснабдява от съществуващия водоем.

Голфкомплексът, построен в близост до с.Равно поле се водоснабдява от съществуващия магистрален водопровод за МК „Кремиковци", изпълнен от стоманени тръби 01000 мм, който се захранва от водите на  яз.  Искър,  респ. ПСПВ "Панчарево", с кота хр. тръба 671.00 м. Водовземането е осъществено при с.Долни Богров с шахта редуцир -вентил.

Трасето на новопроектирания водопровод следва неотклонно пътя за с. Равно поле преминава през селото по улица В.Левски, пресича р.Лесновска в посока голфкомплекса. В края на улицата е построена разпределителна шахта в която е предвидена връзка за подаване на вода към селото. Общата дължина на водопровода е 4444 м. До Разпределителната шахта водопроводът е изпълнен от полиетиленови тръби 0200 за 10атм. и дължина 4199 м. Избраният по-голям диаметър е с цел да се увеличи неговата проводимост и освен необходимото водно количество от 5.5 л/с за голфкомплекса да се проведе и водно количество, което да задоволява питейно-битовите нужди на с.Равно поле.

Ако водопроводната мрежа се включи към този водопровод при съществуващата разпределителна шахта, селото ща получава директно вода от магистралния водопровод за МК „Кремиковци", като ще бъде гарантирано небходимото водно количество както при максимално-часова консумация , така и при пожар.

Тъй като магистралният водопровод е собственост на „Софийска вода", а водопроводната мрежа на селото се стопаниства от "ВиК" - София област е неоходимо да се получи разрешение за ползване на необходимите водни количества за с.Равно поле от „Софийска вода". В момента има изградена водомерна шахта в която се отчитат водните количества за голфкомплекса . В нея могат да се отчитат и преминаващите водни количества за селото.

Водопроводната мрежа в с. Равно поле е до голяма степен  амортизирана. В последните години не е извършена частична подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на селото с полиетиленови тръби, с изключение на един участък от 110 м, подменен с 090 мм. Предвижда се в следващите години да се извърши реконструкция на водопроводната мрежа с цел задоволяване нуждите на населението от питейна вода и подобряване качествата на питейната вода.

Съществуващата водопроводна мрежа е с дължина около 14.5 км. Изградена е от етернитови тръби в периода от 1965-1969 гад. и периода от1972- 1974 гад. Преобладаващите диаметри са 0100 и 0125 мм.  Има  само  един участък с дължина 110 м, подменен с полиетиленови тръби 090 мм.

Етернитовите (аэбестоциментови) тръби в по-голямата си част са амортизирани, морално остарели и ненадеждни. Те често аварират, водят до значителни загуби на питейна вода и влошават питейно-хигиенните характеристики на подаваната вода към консуматорите.

Експлоатацията, поддържането и реконструкцията на съществуващата водопроводна мрежа се осъществяват от "ВиК" София-област.

- ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Проектантското решение е изработено въз основа на нуждите на жителите на с. Равно поле и описано подробно в предоставеният работен проект, неразделна част от настоящата документация.

## ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

### Някои изисквания относно влаганите в обекта арматури и фасонни части:

Общи изисквания:

- Сертификат за съответствие или СЕ декларация за съответствие на производителя. Декларация за съответствие, подписана от търговеца.

- ISO 9001 сертификат на производителя.

- ISO 9001 на доставчика

- Писмо за гаранцията от производителя в оригинал.

- Оторизационно писмо от производителя за дистрибутора.

- Каталози на български език с техническите данни на продуктите.

- Ръководство за монтаж и експлоатация на продуктите на български език.

- Всички арматури да имат трайна маркировка с името на производителя, диаметър и налягане. изкоп.

- Основните видове строително монтажни работи при изграждането са:

- Изрязване и разкъртване на пътни настилки

- Земни работи –- машинно и ръчно

- Оформяне леглото под тръбите

- Направа на пясъчна подложка под тръбите

- Монтаж на тръби – транспорт, спускане, полагане и свързване на тръбите

- Направа на изпитвания за водоплътност и якост

- Обратно засипване и др.

- Други довършителни работи

- Възстановяване на нарушени терени и пътни настилки

## Полагането на тръбите преминава през следните основни етапи:

- Транспорт на тръбите от временния склад и разполагането им до готовия

- Оформяне и приемане на леглото под тръбите

- Обезпечаване на механизация за преместване и спускане на тръбите

- Спускане на тръбите в готов изкоп с техника или ръчно

- Преглед и подготовка на съединителните връзки и обосновяване на монтажни ями.

- Свързване на тръбите

- Частично засипване на тръбите

Проби и изпитвания на монтажните участъци

## ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТРЪБНИ ВРЪЗКИ, РАЗКЛОНИТЕЛИ И ДРУГИ

Тръбни фланци и фитинги

Тръбните фланци и фитинги трябва да отговарят за номинално налягане PN10- БДС EN 12201;2005. Фланците трябва да са разпробити за PN10.

## Гарнитури за фланшови връзки

Гарнитурите за фланшови връзки да са от кръгъл тип с отвори за болтове. Размерите на гарнитурите трябва да са съгласно стандарта. Трябва да са произведени от материал, отговарящ на изискванията за W тип пръстени.

## Арматури - спирателна и присъединителна арматура

- Шибърни спирателни кранове

- Тротоарни спирателни кранове

- Водовземни скоби

- Фланцови преходници за полиетиленови тръби

  - Обратни клапи

  - Автоматични въздушници

  - Пожарни хидранти (кранове)

Общи изисквания: СЕ сертификат или сертификат за съответствие на продукта, ISO сертификат на производителя или еквивалентен; писмо за гаранция от производителя; оторизиращо писмо от производителя за дейността на дистрибутора; каталози на български език или ако в оригинал езика е различен от български, придружени с превод на български език, с техническите данни на продуктите; ръководство за монтаж и експлоатация на продуктите на български език или ако в оригинал езика е различен от български, придружени с превод на български език.

Всички позиции (от 1 до 7) е препоръчително да бъдат доставени от един производител.

## ТЕХНИЧЕСКА ХАРЕКТЕРИСТИКА ЗА АРМАТУРИ

Пожарните хидранти се предвиждат :

- да са подземни / за територии без влезла в сила регулационен план / или надземни, съгласно ЕN 14384 и EN 14339. /или еквивалент /

- основа на хидранта да е от ковък чугун с цялостно флуидизирано покритие

- главата на хидранта да е покрира с епоксидно флуидизирано покритие и външно прахово покритие на полиестерна основа.

- да е комплектован с шиш от неръждаема стомана, изцяло вулканизирано бутало от ковък чугун.

- да е с двойно сферично затваряне на пожарния хидрант.

- с интегриран свободен фланец с фланшово уплътнение.

- с възможност за пълно дрениране на остатъчната вода с вграден дрениращ отвор

- с възможност за инспекция и разглобяване без разкопаване, през горната част на хидранта.

- да имат aнтикорозионна защита на всички части.

- с възможност за индикация за отворено/затворено положение на надземните хидранти.

- чупещ се тип .

Разпределението на водата към сгради и парцели ще става чрез сградни, водопроводни отклонения, които ще бъдат с размер Ф25 И Ф32 (3/4” – 1“). Всички отклонения са от РЕ тръби (полиетиленови тръби висока плътност 100) PN10, като те ще се изградят до водомерен възел и ще се свързат с него /като същият ще се приключва към новата мрежа/ . Предвижда се тротоарен спирателен кран (ТСК) с охранителна гарнитура и чугунено гърне разположено на тротоара на 1,0 m’ от външния ръб на бордюра.

За изключване и изолиране на водопровода на участъци се предвижда монтирането на СК шибърни с гумирани клинове по кръстовищата и превключванията към всички странични улици. Източването на водопроводите при аварии ще става от ниско разположените пожарни хидранти и калници разположени в шахти.

## ТЕХНИЧЕСКА ХАРЕКТЕРИСТИКА ЗА СПИРАТЕЛНА АРМАТУРА

- Всички отливки трябва да са от сферографитен чугун (GGG 40/50 гладки, без дефекти и шупли, с антикорозионна защита /вътрешна и външна/ чрез използване на епоксидна смола по флуидна технология, която осигурява минимална дебелина на слоя 250 mm; устойчивост на пробиване по искров метод min 3000 V; устойчивост на удар при работа 5 Nm, сцепление - min 12 N/mm2.

- Работното усилие върху спирателните кранове при отваряне или затваряне не трябва да надвишава 200 N. Броят пълни обороти от отворено до затворено положение трябва да е съгласно DIN 3352- част 4 или еквивалентно.

- Фланците трябва да съответстват за номинално налягане от PN10/16. Фланците трябва да бъдат разпробити за PN10/16.

- Т-образните ключове трябва да са в съотношение един (1) на всеки десет (10) крана.

- Всички	арматури	да	имат	необходимите	документи,	удостоверяващи приложението им за питейна вода и да отговарят на стандарт БДС EN 1074.

- Шибърни спирателни кранове:

  - kорпус и капак от ковък чугун, с вътрешно и външно епоксидно прахово покритие;

  - скрити в корпуса болтове от стомана, изцяло защитени от корозия чрез парафинови пломби;

  - шпиндел от неръждаема стомана St 1.4021 с нарязана резба; клин от ковък чугун, изцяло гумиран с вулканизиран еластомер (годен за питейна вода) с отводнителен отвор;

  - водач на клина от износоустойчива пласмаса и свободен проход, без утаечни канали;

Монтажни гарнитури и спомагателни елементи към спирателни кранове :

  - шишове телескопични или с фиксирана дължина -стоманен вал на шиша;

  - муфа от сферографичен чугун за връзка на шиша с шпиндела на крана, с антикорозионна защита;

  - накрайник на шиша от ковък чугун с неподвижна втулка;

  - външен защитен кожух от PEHD, с изолация срещу навлизане на замърсяване и вода;

- вътрешен защитен кожух от PEHD;

- телескопичният удължител да може да се регулира в зависимост от нивото на

изкопа.

За нормалната работа на водопроводната мрежа по трасето се предвиждат монтаж на шахти-въздушници с автоматичен въздушник. За източване на системата в ниските места се предвижда шахта-калник, в която е разположен спирателен кран.

## АКСЕСОАРИ :

2, Телескопични шишове за спирателни кранове с размери от DN 50 до DN 400/500 и за дълбочина на полагане 1,3 – 1,8 m.

Описание: Стоманен вал на шиша, поцинкован. Муфа от сферографичен чугун за връзка на шиша с шпиндела на крана, с антикорозионна защита. Накрайник на шиша от ковък чугун с неподвижна втулка. Външен защитен кожух от PEHD, с изолация срещу навлизане на замърсяване и вода. Вътрешен защитен кожух от PEHD. Ограничителна втулка, захващащ пръстен и стоп-диск от полиетилен. Телескопичният удължител да може да се регулира в зависимост от нивото на изкопа.

  - Опорна плоча за предпазно гърне, за фиксиране на неподвижната част на шпиндела към гърнето. От рециклиращ се материал, нечуплив и солиден.

  - Нерегулируемо предпазно гърне от сив чугун с битумно покритие. Тестване при минимално натоварване на капака - 200 kN, на тялото – 400 kN. Тегло – 6,5 kg. Конверсионен пръстен за регулиране на височината – 0,9 kg

## ТЕХНИЧЕСКА ХАРЕКТЕРИСТИКА ЗА ВЪЗДУШНИЦИ

- да са с двойно действие, резбови или фланцови

- работно налягане - от PN 0,1 до PN 1.

- с малко и голямо вентилационно напречно сечение за малки и големи колечиства въздух

- изработени изцяло от устойчив на корозия материал

- автоматична функция (двойно действие).

- максимален вентилационен капацитет за резбови въздушници не по-малко от 3,2

m3 /min.

- автоматичен отключващ клапан, който позволява инспекция или ремонт под налягане.

- с възможност за обслужване от повърхността под налягане.

- с възможност за дрениране на въздушника с дрениращ отвор.

## ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ

Водовземни скоби от чугун, с изход на резба от 1” до 2” или с изход на фланец DN 80 и DN 100. Водовземните скоби са предназначени за монтаж на полиетиленови тръби. Биват обикновени и за пробиване под налягане. Водовземните скоби са за диаметри от DN 50 до DN 500. Водовземните скоби за пробиване под налягане имат преходник за пробиване под налягане. Работно налягане – до 16 bar.

Описание: Корпус от чугун с епоксидно прахово покритие, в съответствие с разпоредбите за качество, контрол и изпитания.

  - дебелина на слоя - min 250 mm

  - свобода на порите - min 3000 V искрова проба

  - сцепление - min 12 N/mm2

Гумено уплътнение от еластомер, годен за питейна вода. Уплътнението покрива цялата вътрешна повърхност на скобата за по-добро сцепление с полиетиленовата тръба. Концентрични маншетни уплътнения около отворите за свързване. Болтове и шайби от неръждаема стомана. Скобите за пробиване под налягане да имат вграден преходник за пробиване до 2”. Преходникът е чугунен, с антикорозионно прахово покритие и О-уплътнение от еластомер, подходящ за питейна вода.

## ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ

Възстановяване настилки:

- Асфалтобетонова настилката за средно движение с дебелина 58см.

- 4см плътен асфалтобетон

- 4см неплътен асфалтобетон

- 10см битумизиран трошен камък

- 40см трошен камък

- земна основа

Изградената пътна настилка да отговаря на БДС 8991-82. ; БДС EN 13108-1, БДС

EN 13108-1/NA

## Възстановяване на плочници

Тротоарна настилка

5см – бетонова тротоарна плочка 3см цименто-пясъчен разтвор 1:3 10см подложен пясък

земна основа

Изградената тротоарна настилка да отговаря на БДС EN 1338:2005

## СТАНДАРТИЗИРАЩИ ДОКУМЕНТИ Български стандарти

Български	стандарти	могат	да	бъдат	намерени	в	Българския	институт	по стандартизация

http://www.bds-bg.org

1797 София, комплекс Изгрев, ул. 165, №3A

## Хармонизирани стандарти

Списъкът на съответните хармонизирани стандарти може да бъде намерен на сайта на Официалния вестник на Европейския съюз No C 134304/2006. Ако по време на изпълнение на строителните дейности бъде обнародван нов актуален списък с хармонизирани стандарти, новият списък трябва да бъде използван. http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj/

## Хармонизирани стандарти, възприети като български стандарти

Списък на хармонизирани стандарти, възприети като български стандарти, може да бъде намерен на страницата на Българския институт по стандартизация

http://www.bds-bg.org/site/EN/index_en.html	и

http://www.mrrb.government.bg/doctypes.php?P=5&T=9

## БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ НА РАБОТНАТА ПЛОЩАДКА

Изпълнителят носи отговорност за спазването на местните разпоредби за безопасност и за предприемане на всички необходими мерки за гарантиране на целия персонал, работещ на площадката/площадките, от рисковете, които могат да се случат по време на изпълнение на строителните работи. По-специално той гарантира, че са наети само лица, които са подходящо обучени за служебните им задължения. Изпълнителят е отговорен за гарантиране на сигурността на площадката/площадките,  за защитата на материалите и оборудването.Изпълнителят да назначи „Координатор по ЗБУТ” за обекта и ще му осигури възможност за ефективно упражняване на правомощията му по приложимите нормативни актове.

За всяка работна площадка Изпълнителят да определи отговорник, който освен надзор за напредъка на работата, ще отговаря за безопасността и сигурността на мястото.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява през времетраенето на договора:

    - Спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) в сила от 01.01.2005 г. и условията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

    - Да застрахова персонала и обекта съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството в съответствие с чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията, доказателство за сключените застраховки се представя съгласно Специфичните условия, част от документацията за възлагане на предмета на тази обществена поръчка

    - Да осигурява нормални условия на работа и работата да се извършва по време на нормалните работни часове, описани в Приложението към Договорното споразумение. В случаите, когато временно работата трябва да се извършва в извънредни часове, изпълнението и надзора трябва отделно да се съгласува и да не нарушава изискванията на Кодекса на труда и действащото трудово законодателство;

    - Да осигури за лицата под негов контрол на обекта нужните лични предпазни средства и облекло и средства за указване на първа помощ и ще е отговорен за изискване на такива от всеки нает от него подизпълнител. ри технологично изискване определена работа да се извършва от определен минимален брой хора, Изпълнителят трябва да осигури изпълнение на изискването.

    - Да носи пълната отговорност за разписването, актуализирането, инструктиране на персонала и спазването на правилата за безопасност и изискванията на общия правилник на Обекта. Те трябва да бъдат в съответствие Наредба № 2/22.03.2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и разработения План за Безопасност и здраве.

    - Писмено да информира Възложителя за всякакви извънредни опасности, които могат да възникнат при извършването на Работите, които трябва да са цялостно описани

    - Да осигури осветление на работните места и Обекта и противопожарно оборудване.

    - Изпълнителят трябва да организира Обекта и методите си на работа по такъв начин, че всички те да са безопасни.

Предупредителните знаци и цветната маркировка не могат да заместват предпазните средства и устройства. При използване на предупредителни знаци  и цветна маркировка те трябва да предупреждават за:

- Опасност от експлозия или пожар в района;

- Шум, който надвишава безопасните нива;

- Отровно или токсично вещество, ако се съхранява в района, придружено с инструкции за оказване на първа помощ;

- Уреди, които се пускат в действие и работят автоматично;

- Уреди с подвижни части, които могат да предизвикат инцидент;

- Структури, които препречват пътеките; и опасност от подхлъзване или падане

## ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Проекта за ВОБД съдържа схеми за временна пътна  сигнализация  и организация на движението при извършване на строителните работи във връзка с прекопаване на пътното платно на улиците на селото при изграждане на водопроводната мрежа, което ще доведе до затваряне временно на улици или стеснение на пътното платно и затруднение на движението на МПС.

Проекта за ВОБД е разработен в съответствие с „Наредба № 3 от 16.08.2010г. на МРРБ за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците”.

Проекта е разработен за дълготрайни строителни  работи, които  се извършват  на двулентови двупосочни улици в населени места.

## ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ ОКОЛНАТА СРЕДА

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към обекта на поръчката имоти и дървесни видове, като за целта разработи мерки за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за правление на отпадъците (ДВ/86/03). Изпълнителят трябва да изготви план за опазване на околната среда.

Следните смекчаващи мерки са отговорност на Изпълнителя:

  - Дейностите, свързани с рязането на дървета, трябва да се извършат извън периода на гнездене на птиците: 25 Март – 15 Юни.

  - Да се осигури надлежно почистване на площадките за добавъчен материал.

  - Организиране и контролиране на площадките за съхранение на материали и техническото състояние на машинния парк.

  - Не се позволява отъпкване, замърсяване и разрушаване на естествените площадки в близост до строителните.

  - Строителната площадката трябва да бъде осветена, да бъдат поставени предупредителни знаци и табели по пътищата и съоръженията

  - Използване на съществуващите възможности на сервитут за преминаване, вместо да създава нови такива.

  - Чрез добро управление на строителството и надзор на Площадката, да се намали праха, боклуците. За да се намалят емисиите прах, в следствие на строителството, се препоръчва улиците да се пръскат с вода.

  - Когато не се изисква от градските власти, да се избягва работа през нощта.

  - Намаляване до минимум неудобството, причинено от транспортирането на материали и строителни дейности, като извършва придвижването и строителните дейности по натоварени главни пътища извън пик-часовете, а през деня по малки улици в жилищни райони. Внимателно да се планират транспортните графици, а също така и маршрутите, използвани от превозните средства.

  - Изграждането на канализационните клонове в града изисква работна зона (вкл. временно депо за изкопния материал). Особено при тесни и натоварени улици това ще причини затруднения в трафика, освен ако не се предприемат облекчаващи мерки. Такива мерки са информиране на обществеността за съществуващите райони на работа, внимателно планиране на организацията на трафика и предложения за алтернативни маршрути, избягване на ненужното паркиране на работните машини или съхраняването на материали

  - За да се сведат до минимум рисковете от течове и инфилтрирането на отпадъчни води, трябва да се гарантира, че изграждането на всички тръбопроводи се извършва, спазвайки съответните стандарти и методи на работа. Изпълнителят трябва да създаде такава организация при строителството на канализационните участъци, при която да не бъде прекъсвано ползването на канализация от живущите

Трябва да се извършва редовна проверка и поддръжка на оборудването.

- ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

Прогнозната стойност на поръчката се определя в български лева и е максимална. Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е размер на 2 179 142,37 лв. без ДДС и е разделена по Обособени позиции както следва:

ОП 1: 1 161 168,46 лв. (един милион сто шестдесет и една хиляди сто шестдесет и осем лв. И 46 стотинки) без ДДС

ОП 2: 1 017 973,91 лв. (един милион седемнадесет хиляди деветстотин седемдесет и три лв. и 91 Стотинки) без ДДС

При установяване на оферта, нахвърляща обявения максимален финансов ресурс, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:

- Правоспособност за упражняване на професионална дейност:

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежите, предмет на обществената поръчка, както и на категорията им, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а“ от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. Чуждестранните лица следва да са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или да имат право да извършва такава дейност по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.

Документи за доказване на поставеното изискване:

- Копие на валидно удостоверението за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за строежи от 2 категория, съгласно чл. 8 от ПРВВЦПРС.

Документите се представят от участника определен за изпълнител или при поискаване в хода на процедурата - в случаите на чл. 67, ал.5 и 6 от ЗОП.

- Технически и професионални способности:

2.1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1/една/ дейност – строителство, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнени през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на заявлението или на оферта.

Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира дейности по „изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация на водопроводни и/или канализационни мрежи ”.

Когато участникът участва само за една обособена позиция то обемът на извършените дейности трябва да е по-голям или равен на стойността на позицията, за която участва. Когато участникът участва за повече от една обособена позиция то обемът на извършените дейности трябва да е по-голям или равен на сбора от стойностите, за които той участва.

Участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.

Документи за доказване на поставеното изискване:

- Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

Документите се представят от участника определен за изпълнител или при поискаване в хода на процедурата - в случаите на чл. 67, ал.5 и 6 от ЗОП.

2.2. Участниците трябва са внедрили и да прилагат следните стандарти:

- Сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015, с обхват на действие включващ строителство или еквивалент;

- Участниците трябва да прилагат мерки за опазване на околната среда при изпълнението на поръчката съгласно стандартите и изискванията към системата за управление на околната среда, приети с международен стандарт EN ISO 14001:2004 или еквивалент.

- Участниците трябва да прилагат мерки за управление на здравето и безопасността при работа при изпълнението на поръчката, съгласно стандартите и изискванията на системата за управление на здравето и безопасността при работа с международен стандарт BS OHSAS 18001 или еквивалент.

Участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.

Документи за доказване на поставеното изискване:

- Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015, с обхват на действие, включващ строителство или еквивалент.

- Копие на валиден сертификат за опазване на околната среда при изпълнението на поръчката съгласно стандартите и изискванията към системата за управление на околната среда приети с международен стандарт EN ISO 14001:2004 или еквивалент.

- Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа с международен стандарт BS OHSAS 18001 или еквивалент

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Документите се представят от участника определен за изпълнител или при поискаване в хода на процедурата - в случаите на чл. 67, ал.5 и 6 от ЗОП.

2.3. Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

Под персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, участниците трябва да докажат наличието на:

а) Ръководител екип – строителен инженер с образователна степен „Магистър“ с професионален опит минимум пет години, да е изпълнявал длъжността „Ръководител екип“ на най-малко 1 (един) обект, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

б) Технически ръководител на обекта - висше образование „Строителен инженер“ или „строителен техник", съгласно чл.163а, ал,2 и 3 от ЗУТ с опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ при изпълнение на строително- монтажни работи на минимум един обект с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката.

в) Експерт „ВиК“ – строителен инженер с образователно-квалификационна степен

„магистър”, специалност „ВиК“ или еквивалентна специалност с професионален опит минимум 5 години в областта на строителството, като експерт ВиК.

г) Специалист контрол на качеството – строителен инженер с образователна степен

„Магистър“, стаж на длъжност, свързана с контрол на качеството при изпълнение на СМР минимум 1 (една) година, да притежава удостоверение/сертификат за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.

д) Координатор по безопасност и здраве: да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и да притежава валидно удостоверение, съгласно Наредба № РД-2 от 16. 12. 2009 год.

Участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.

Документи за доказване на поставеното изискване:

- Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата, придружен с документи, удостоверяващи завършено висше строително образование, съгласно Закона за висшето образование, и/или документи, удостоверяващи завършено професионално образование и/или обучение в направление строителство, съгласно „Списък на професиите за професионално образование и обучение” на МОН към Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО);

Документите се представят от участника определен за изпълнител или при поискаване в хода на процедурата - в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

- Условия свързани с изпълнение на поръчката:

  - Място за изпълнение на обществената поръчка – територията на Община Елин Пелин.

  - Финансиране и начин на плащане, както следва:

При откриване на процедурата не е осигурено финансиране, но обектът на обществената поръчка кандидатства за финансиране от целеви средства от капиталовите разходи на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Начин на плащане

Плащанията	към	Изпълнителя	се	извършват	съгласно „Проект на	договор“- Приложение № 7.

  - Условия за финансиране на процедурата –

Съгласно разпоредбата на чл. 114 от Закона за обществените поръчки, когато при откриване на процедурата не е осигурено финансиране, възложителят посочва това обстоятелство в обявлението и предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

Договорът за изпълнение на обществената поръчка влиза в сила при осигурено финансиране, за което обстоятелство изпълнителят ще бъде писмено уведомен. В случай, че в срок от 3 (три) месеца от подписването на договора, това условие не бъде изпълнено, всяка от страните ще може да прекрати договора едностранно без предизвестие и без да дължи за това финансови или други компенсации на другата страна.

  - Срок за изпълнение на поръчката –

Участниците следва да посочат срок за изпълнение на поръчката в своето Техническо предложение, представено в офертата. Предложеният от участниците срок за изпълнение не трябва да надвишава указания от Възложителя в документацията за участие, а именно -  не повече от 280 календарни дни.

Срокът за изпълнение на СМР дейностите, предмет на поръчката, започва да тече от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка, съгласно образеца към Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

За крайна дата на изпълнение на този срок се счита датата на подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа за конкретния обект.

  - Гаранционен срок и условия.

Изпълнителят трябва да осигури задължителна минимална гаранция съгласно Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в рамките на която появилите се дефекти, вследствие на вложени некачествени материали или некачествена изработка да се отстраняват за сметка на изпълнителя, като сроковете да започват да текат от датата на двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

  - Документи за доказване на качеството на вложените материали.

Изпълнението на дейностите по настоящата обществената поръчка трябва да се осъществява само с качествени материали.

За доказване на качеството на вложените материали при строителството изпълнителят трябва да представи на инвеститирския контрол, сертификати за качество на влаганите материалите при СМР.

  - Условия и начин на приемане.

Извършените СМР ще се приемат от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез подписване на протокол за приемане и предаване, придружаван от необходимите актове по Наредба № 3 на МРРБ за съставяне актове и протоколи по време на строителството, и финансово-счетоводни документи. Възложителя чрез свои представители ще осъществява инвеститорския контрол по време на изпълнение на видовете СМР.

Приложения:

  - Инвестиционен проект за „Строителство - реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на с. Равно поле, Община Елин Пелин“, по всички части;

  - Разрешение за строеж № 170 от 11.09.2013 г г. от Главния архитект на Община Елин Пелин.

  - Заповед № 54 от 07.12.2018 г. на Главния инженер на Община Елин Пелин.