ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА, С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

Възложител на обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява e Кметът на Община Елин Пелин, като общата прогнозна стойност на поръчката е в размер до 267 000 лв.(двеста шестдесет и седем хиляди лева) без ДДС.

Обект на обществената поръчка е строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Предмет на настоящата обществена поръчка e: „Осигуряване проводимостта на речните легла в границите на урбанизираната територия на Община Елин Пелин“.

Описание на предмета на поръчката, съгласно Общия терминологичен речник (CPV):

- Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения:

45246200-5 Работи по защита на речните брегове

45246400-7 Защитни речни съоръжения срещу наводнения

45246410-0 Строителни работи по поддържане на речни диги

- ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:

- Съгласно Закона за водите, поддържането на проводимостта на речните легла включва извършването на следните основни дейности:

- почистване на речните легла от растителност (премахване на израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета);

- укрепване на бреговете и защита на крайбрежната растителност;

- почистване на речните легла от наносни отложения.

- Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран Изпълнител, който ще осигурява проводимостта на речните легла в границите на урбанизираната територия на Община Елин Пелин за период от три години, съгласно условията на документацията за участие и релевантната нормативна уредба.

Приемането на извършените дейности от Изпълнителя, ще бъде извършено от представители на Възложителя и на назначения от него инвеститорски контрол.

- Основните видове дейности за почистване и количествата им, както и участъците от реките, чиято проводимост е намалена, ще се определят ежегодно, въз основа заповед на кмета на общината при спазване на релевантното законодателство в областта.

- Участникът избран за Изпълнител, при изпълнение на някоя от основните дейности по т. 1, следва да извършва следните видове конкретни дейности:

| № | Вид дейност: | Мярка: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изкореняване, товарене, извозване на папур, храсти и др.вид млада растителност – до 3 км. | м3 |
| 2. | Изкореняване, товарене, извозване на папур, храсти и др.вид млада растителност – над 3 км. | м3 |
| 3. | Изкореняване на единични дървeта или пънове. | бр. |
| 4. | Извличане на изкоренени единични дървeта или пънове до 50 м. | бр. |
| 5. | Извличане на изкоренени единични дървeта или пънове над 50 м . | бр. |
| 6. | Tранспортиране на единични дървeта или пънове – до 3 км. | т. |
| 7. | Tранспортиране на единични дървeта или пънове – над 3 км. | т. |
| 8. | Почистване на дъното от тиня и наноси – машинно. | м3 |
| 9. | Почистване на дъното от тиня и наноси – ръчно. | м3 |
| 10. | Натоварване на земна почва, тиня, наноси и др. на камион – ръчно. | м3 |
| 11. | Натоварване на земна почва, тиня, наноси и др. на камион – машинно. | м3 |
| 12. | Извозване на земна почва, тиня, наноси и др. – до 3 км. | м3 |
| 13. | Извозване на земна почва, тиня, наноси и др. – над 3 км. . | м3 |
| 14. | Направа и баластриране на подходи и рампи, отбивна дига за строителните води. | М3 |
| 15. | Разваляне на рампа и подходи с булдозер. | м3. |
| 16. | Направа на дига с булдозер-норм.условия | м3. |

Забележка:

1. Единичните цени следва да бъдат формирани на база единични анализни цени, при което да се включат всички разходи за материали, механизация, оборудване, работна ръка, допълнителни разходи, необходими за пълното завършване на единица от съответния вид работа и за изработване и доставка на едно изделие от съответният вид.

2. В случай, че със заповедта на кмета за съответната година се предвижда извършване на дейности, за извършването на които се изисква разрешение за строеж по ЗУТ и изготвени инвестиционни проекти.

- Осъществяване на контрол по време на изпълнение на дейностите ще се извършва от представители на Възложителя, съгласно правомощията им, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии, Закона за горите, Закона за водите и подзаконовите актове по тяхното приложение.

- МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Населените места на територията на Община Елин Пелин.

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Предложените от участника всички единични крайни цени без ДДС на отделните конкретни дейности се събират и техният общ сбор оформя обща цена на участника.

На първо място се класира участникът предложил най-ниска обща цена.

Посочената цена се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:

- Икономическо и финансово състояние:

Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот в размер на 500 000 лв.(петстотин хиляди лева) без ДДС, изчислени на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

За доказване на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците се представят един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания:

1. удостоверения от банки;

2. доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност";

3. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;

4. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

- Технически и професионални способности:

- Участникът следва да е изпълнил дейност/и с предмет и обед, идентични или сходни с тези на поръчката, през предходните 5(пет) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под дейности „идентични или сходни" с тези на поръчката следва да се разбират дейности, свързани с изкопни и/или насипни работи и/или отсичане, изкореняване и/или окастряне на храстовидна и/или дървесна растителност в речни корита и/или други водни обекти.

За доказване на поставените от Възложителя минимални техническит и професионални способности, участниците представят Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;

- Участниците следва да разполагат със следния необходим минимален брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството и строителството, както следва:

- 2 (два) броя – Оператор на багер/комбиниран багер-товарач, с правоспособност да управлява и контролира машината по време на работа;

- 1 (един) брой – Оператор на грейдер, с правоспособност да управлява и контролира машината по време на работа;

- 1 (един) брой – Оператор на валяк, с правоспособност да управлява и контролира машината по време на работа;

- 5 (три) броя – Шофьор на камион с правоспособност да управлява и контролира машината по време на работа;

За доказване на поставените от Възложителя минимални техническит и професионални способности, участниците представят Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството и лицата, които ще изпълняват строителството;

- Участниците следва да разполагат с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както следва:

  - Специализирана тежка механизация, машини и автомобили:

    - Валяк статичен самоходен до 10т – 1 бр.

    - Валяк пневматичен самоходен до 22т – 1 бр.

    - Валяк вибрационен до 2,5 т – 1 бр.

    - Автогрейдер – 1 бр.

    - Челен товарач – 1 бр.

    - Колесен багер  – мин. 0,5 м3 – 1 бр. или комбиниран багер – товарач – 1 бр.

    - Автомобил – самосвал – 3 бр.

    - Автомобил – бордови – 1 бр.

За доказване на поставените от Възложителя минимални техническит и професионални способности, участниците представят Списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване   на качеството, включително за проучване и изследване.

- ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ – до 267 000 лв.(двеста шестдесет и седем хиляди лева) без ДДС.

- УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА, КАКТО СЛЕДВА:

Начин на плащане: Възложителят заплаща реално възложените и изпълнени видове дейности по оферираните от Изпълнителя единични цени,  по посочена банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по следния начин:

- Авансово плащане в размер на 30% от общата стойност на възложеното количество дейности, на база единични цени, платимо в срок до 10 (десет) календарни дни от възлагането им, след представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Окончателно плащане - в размер на действително извършените и приети дейности, в съответствие с ценовото предложение към офертата на Изпълнителя, на база единични цени, платимо в срок до 10 (десет) календарни дни от тяхното приемане.

Периодичност на осъществяване на дейностите: Изпълнителят реализира възложените му от Възложителя дейности ежегодно, в срок до 25 /двадесет и пет/ работни дни, считано от получаване на заповедта на кмета на общината, с която се определя вида и количеството на дейностите, които следва да бъдат извършени за съответната година.

Условия и начин на приемане на дейностите: Извършените дейности ще се приемат от представители на Възложителя и Изпълнителя чрез подписване на приемо-предавателен протокол, придружаван от необходимите актове по Наредба № 3 на МРРБ за съставяне актове и протоколи по време на строителството, в случай, че са изискуеми.

Срок на валидност на офертата: Срокът за валидност на офертата е 3 месеца, като същият започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

Срок на договора: 3(три) календарни години от подписване на договора или до изчерпване на максималната стойност на поръчката – което от двете събития настъпи първо.

ИЗГОТВИЛ:

/име, фамилия, длъжност /

* Техническата спецификация се подписва от експерт, който има професионална

компетентност по смисъла на §2, т. 41 от ДР на ЗОП.