# ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

„Ремонт на улична мрежа с. Габра, Община Елин Пелин“

Елин Пелин

2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

на документацията за участие в публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет:

„Ремонт на улична мрежа с. Габра, Община Елин Пелин“

1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание (по образец).

2. Обявление за обществена поръчка (по образец).

3. РАЗДЕЛ І – Техническа спецификация.

4. РАЗДЕЛ ІІ - Методика за определяне на комплексната оценка на офертата.

5. РАЗДЕЛ ІІІ - Условия и указания за реда за провеждане на процедурата;

6. РАЗДЕЛ ІV - Съдържание на офертата – образци на документи, както и указание за подготовката им;

Образци:

Образец № 1 – Опис на представените документи

Образец № 2 – Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Образец № 3 – Техническо предложение

Образец № 4 – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Образец № 5 – Декларация за срока на валидност на офертата

Образец № 6 – Ценово предложение

Образец № 7 – Проект на договор

Образец № 8 – Заявление за участие

Образец № 9 – Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП.

РАЗДЕЛ І

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

„Ремонт на улична мрежа  с.Габра ,Община Елин Пелин“

1. Пълно описание на обекта на поръчката:

Предмет на обществената поръчка преставлява: „Ремонт на улична мрежа с.Габра, Община Елин Пелин“

Възложител на тази поръчка е Община Елин Пелин. Обектът ще бъде изпълнен с финансиране от ФОНД „РAДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ“  и със собствено финансиране, като прогнозната стойност за ремонта на улици е до 211 531,95 лв. без вкл.ДДС.Срокът за изпълнение е 3/три/ години.Разпределението на средствата за ремонта на уличната мрежа по години/етапи/ е следното:

- За първата година/етап/ -2018 г. се предвиждат 68 344, 01 лв. без вкл. ДДС за ремонт на ул.„Христо Ботев“ от о.т.67 до о.т.16 и улица от о.т.16,о.т. 71 до о.т.18 (от източната страна на читалището).

- За вторта година/етап/-2019 г. се предвиждат 75 470, 65 лв. без вкл. ДДС за ремонт на ул.„Ясна поляна“ от о.т.180 до о.т.180а,ул.„Любен Каравелов“ от о.т.148,о.т.171 до о.т.144 и ул.„Миньор“от о.т.62б до о.т.51 (улицата към ведомствени жилища на мината).

- За третата година/етап/-2020 г. се предвиждат 67 717, 29 лв. без вкл. ДДСза ремонт на ул.„Васил Левски“.

Целта на ремонтите дейности са подновяване на пътната настилка в зоната на платното за движение,като новото се обвърже със съществуващата такава и наличните на места бордюри.По този начин ще се преустанови процеса на разрушаване на пътната настилка и ще се подобри отводняването на пътя.

В обхвата на проекта са предвидени следните ремонтни дейности по години/етапи/:

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Коли-чество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕМОНТ НА УЛИЦИ ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА |
| I. | Улица "Христо Ботев" от о.т. 67 до о.т. 16 |
| 1. | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Рязане на асфалт с фугорезачка | м | 18.00 |  |  |
| 1.2 | Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка | м² | 1 180.00 |  |  |
| 1.3. | Механизирано разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка до 10 см | 100м3 | 0.49 |  |  |
| 1.4 | Натоварване на изкопана настилка на транспорт с багер и транспортиране до 5 км на депо | м³ | 72.56 |  |  |
| 2. | АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 2.1 | Запечатка с битум | 100м2 | 16.90 |  |  |
| 2.2. | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес с дебелина 4 см в уплътнено състояние | т | 51.10 |  |  |
| 2.3 | Доставка и полагане на плътна асфалтова смес тип А с дебелина 4 см в уплътнено състояние | т | 166.87 |  |  |
| 3. | ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 3.1 | Повдигане на съществуваща кръгла ревизионна шахта и всички свързани с това разходи. | бр. | 2.00 |  |  |
| 4. | ПОСТОЯННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО |  |  |  |
| 4.1. | Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация от бяла трайна пътнопаважна боя с клас на яркост минимум В3, без перли, с минималната дебелина на мокрия слой е 0,3 мм ±10%. включително всички свързани с това разходи | 10м2 | 2.70 |  |  |
| 4.2. | Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци I-ри типоразмер (клас на светлоотразяване - RA1) и всички свързани с това разходи | бр. | 2.00 |  |  |
| 4.3. | Доставка и монтаж на стоманени стойки за пътни знаци ф 60mm, H - 3500mm и всички свързани с това разходи | бр. | 2.00 |  |  |
| II. | Улица от о.т. 16, о.т. 71 до о.т. 18 (от източната страна на читалището) |
| 1. | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Рязане на асфалт с фугорезачка | м | 18.00 |  |  |
| 1.2. | Механизирано разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка до 10 см (дебелина 8 см) | 100м3 | 0.44 |  |  |
| 1.3. | Натоварване на изкопана настилка на транспорт с багер и транспортиране до 5 км на депо | м³ | 44.01 |  |  |
| 2. | АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 2.1 | Запечатка с битум | 100м2 | 5.24 |  |  |
| 2.2. | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес (биндер) с дебелина 4 см в уплътнено състояние | т | 51.97 |  |  |
| 2.3 | Доставка и полагане на плътна асфалтова смес тип А с дебелина 4 см в уплътнено състояние | т | 51.97 |  |  |
| РЕМОНТ НА УЛИЦИ ЗА ВТОРАТА ГОДИНА |
| III. | Ул. "Ясна поляна"от о.т.180 до о.т.180а |
| 1. | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Механизирано разкъртване на пътни настилки от трошен камък | 100м3 | 0.25 |  |  |
| 1.2. | Уплътняване на чакъл или баластра | м² | 8.10 |  |  |
| 1.3. | Натоварване, транспортиране до 10 км, разтоварване на депо | м³ | 25.00 |  |  |
| 2. | АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 2.1 | Запечатка с битум | 100м2 | 2.92 |  |  |
| 2.2. | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес (биндер) с дебелина 4 см в уплътнено състояние | т | 28.98 |  |  |
| 2.3 | Доставка и полагане на плътна асфалтова смес тип А с дебелина 4 см в уплътнено състояние | т | 28.98 |  |  |
| 3. | ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 3.1 | Доставка и полагане на видими бетонови бордюри | м | 66.00 |  |  |
| IV. | Ул. "Любен Каравелов"от о.т.148,о.т.171 до о.т.144 |
| 1. | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Рязане на асфалт с фугорезачка | м | 20.00 |  |  |
| 1.2. | Механизирано разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка до 10 см, | 100м3 | 0.90 |  |  |
| 1.3. | Уплътняване на чакъл или баластра | м³ | 28.26 |  |  |
| 1.4. | Натоварване на изкопана настилка на транспорт с багер и транспортиране до 5 км на депо | м³ | 89.91 |  |  |
| 2. | АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 2.1 | Запечатка с битум | 100м2 | 9.88 |  |  |
| 2.2. | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес (биндер) с дебелина 4 см в уплътнено състояние | т | 93.93 |  |  |
| 2.3 | Доставка и полагане на плътна асфалтова смес тип А с дебелина 4 см в уплътнено състояние | т | 95.93 |  |  |
| 3. | ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 3.1 | Повдигане на съществуваща кръгла ревизионна шахта и всички свързани с това разходи. | бр. | 3.00 |  |  |
| V. | Ул. "Миньор" (За ведомствени жилища на мината) от о.т. 62б до о.т. 51 |
| 1. | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Рязане на асфалт с фугорезачка | м | 20.00 |  |  |
| 1.2. | Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка | м² | 1 010.00 |  |  |
| 1.3. | Натоварване на изкопана настилка на транспорт с багер и транспортиране до 5 км на депо | м³ | 30.55 |  |  |
| 2. | АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 2.1 | Запечатка с битум | 100м2 | 10.10 |  |  |
| 2.3 | Доставка и полагане на плътна асфалтова смес тип А с дебелина 4 см в уплътнено състояние | т | 100.19 |  |  |
| 3. | ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 3.1 | Доставка и полагане на видими бетонови бордюри | м | 135.00 |  |  |
| РЕМОНТ НА УЛИЦИ ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА |
| IV. | Ул. "ВасилЛевски” |
| 1. | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Рязане на асфалт с фугорезачка | м | 20.00 |  |  |
| 1.2. | Механизирано разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка до 10 см, | 100м3 | 1.62 |  |  |
| 1.3. | Уплътняване на чакъл или баластра | м3 | 51.60 |  |  |
| 1.4. | Натоварване на изкопана настилка на транспорт с багер и транспортиране до 5 км на депо | м3 | 162.14 |  |  |
| 2. | АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 2.1 | Запечатка с битум | 100м2 | 17.90 |  |  |
| 2.2. | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес (биндер) с дебелина 4 см в уплътнено състояние | т | 173.72 |  |  |
| 2.3 | Доставка и полагане на плътна асфалтова смес тип А с дебелина 4 см в уплътнено състояние | т | 177.69 |  |  |
| 3. | ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 3.1 | Повдигане на съществуваща кръгла ревизионна шахта и всички свързани с това разходи. | бр. | 5.00 |  |  |

Участниците трябва да са запознати със специфичните условия за изпълнение на поръчката, като за тази цел трябва да са извършели предварителен оглед на  уличната мрежа в с.Габра,Община Елин Пелин.

В своите технически предложения участниците следва да опишат:

-	Описание на технологията на изпълнение на поръчката;

-	Описание и технология на работа на предлаганата система за контрол на качеството във връзка с изпълнението на видовете работи и качеството на влаганите материали;

-	Описание на конкретни действия и мероприятия за опазване на околната среда по отношение превантивни природозащитни мерки; инструктажи; почистване; шумоизолация; забрана за изхвърляне на вредни вещества за опазване на въздуха; работа с изправни и регулирани ДВГ; депониране на строителните отпадъци само на регламентирани депа.

3. Критерии за подбор:

Участниците следва да отговарят на следните критерии за подбор :

  - Правоспособност за упражняване на професионална дейност:

- Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя. Всеки участник трябва да представи валидно удостоверението за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за Камарата на строителите за изпълнение на строежи, която да му позволява извършването на строителните работи.Минимално изискване –II група, 3 категория. Чуждестранните лица следва да са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или да имат право да извършва такава дейност по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

  - Технически и професионални способности:

- Участниците трябва да имат опит в изпълнение на идентични или сходни строителства. Под идентични или сходни се разбира „Строителство и/или реконструкция на пътища, ремонт и поддържане на пътища”.

Опита в строителство с идентични или сходни предмети с тези на поръчката се доказва със списък на изпълнените строителства през предходните 5 /пет/ години считано от датата на подаване на заявлението или на оферта, придружен с удостоверения за добро изпълнение.

- Участниците следва да разполагат с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, както следва:

Технически лица /работници и служители/:

  - 1 (един) брой - оператор на пътна фреза, с правоспособност да управлява и контролира машината по време на работа;

  - 1 (един) брой – оператор на асфалтополагаща машина с правоспособност да управлява и контролира машината по време на работа;

  - 2 (два) броя – оператор на багер/комбиниран багер-товарач, с правоспособност да управлява и контролира машината по време на работа;

  - 1 (един) брой – оператор на грейдер, с правоспособност да управлява и контролира машината по време на работа;

  - 1 (един) брой – оператор на валяк, с правоспособност да управлява и контролира машината по време на работа;

  - 3 (три) броя Шофьор на камион;

  - 5 (пет) броя Работник пътно строителство ІІстепен;

  - 5 (пет) броя Работник пътно строителство І степен;

  - 1 (един) брой Работник пътно строителство ІІІ степен;

  - 1 (един) брой лаборант в строителна лаборатория, квалифициран да взема проби и да извършва изпитвания.

  - 1 (един) брой Отговорник по контрола на качеството - Професионална област /квалификация/: Средно специално техническо образование и завършено обучение по системи за управление на качеството – вътрешен одитор по качеството и/или отговорник по качеството или еквивалент.

Забележка: Операторите на машините и шофьорите да са отделни лица за всяка от изброените позиции.

- Участниците следва да разполагат с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване. Под необходимитехнически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване следва да се разбира следното:

- Специализирана тежка механизация, машини и автомобили:

  - Пътна фреза с ширина 1000 мм – 1 бр.

  - Пътна фреза с ширина 500 мм – 1 бр.

  - Асфалтополагаща машина – 1 бр.

  - Валяк статичен самоходен до 10т – 1 бр.

  - Валяк пневматичен самоходен до 22т – 1 бр.

  - Валяк вибрационен до 2,5 т – 1 бр.

  - Челен товарач – 1 бр.

  - Колесен багер  – мин. 0,5 м3 – 1 бр. или комбиниран багер – товарач – 1 бр.

  - Автомобил – самосвал – 2бр.

  - Автомобил – бордови – 1 бр.

- Малогабаритна механизация:

  - Моторна фугорезачка за асфалтови и бетонови повърхности – 1 бр.

  - Моторна виброплоча – 1бр.

  - Моторна духалка – 1 бр.

  - Моторен или пневматичен къртач – 1 бр.

  - Моторна пръскачка за битумни емулсии – 1 бр.

  - Битумотопилка – 1бр

  - Ръчен вибрационен валяк – 1 бр.

  - Ел. агрегат – 1 бр.

- Оборудване за изпитване, изследване и производство:

- Собствена и/или наета акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания на строителни материали и продукти на обекта или договор за ползване на лицензирана строителна лаборатория за целия период на поръчката. Лабораторното оборудване трябва да бъде в съответствие с изискванията на специфицираните стандарти. То трябва да позволява извършването на различни опитни процедури и изпитвания, съгласно клаузите на съответните стандарти и на Техническото задание. Изпълнителят трябва да поддържа лабораторното оборудване в изправност през цялото време и при повреда на оборудването да го замени за собствена сметка. Изпълнителят трябва да осигури преносима сонда за вадене на ядки и режещи инструменти за взимане на ядки със 100 mm диаметър от пълната дълбочина на всички асфалтови пластове;

- Собствена и/или наета асфалтова база (мобилна или стационарна) или договор за доставка на асфалтови смеси за целия период на поръчката. В случай, че се използва мобилна база за нея трябва да бъде посочен терена, върху който ще бъде монтирана базата.

- Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, какро следва:

Ръководни служители:

– 1 (един) брой Ръководител екип – Професионална област /квалификация/: Строителен инженер, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“  или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава) или еквивалент. Опит: минимум 5 (пет) години при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрали и/или пътища или еквивалент;

– 1 (един) брой помощник ръководител - Професионална област /квалификация/: Строителен инженер, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или професионална квалификация строителен техник със специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“  или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава) или еквивалент. Опит: минимум 3 (три) години при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрали и/или пътища;

4.Условия свързани с изпълнение на поръчката:

4.1.Технически условия и изисквания:

- Единичните цени следва да бъдат формирани на база единични анализни цени, при което да се включат всички разходи за материали, механизация, оборудване, работна ръка, допълнителни разходи, необходими за пълното завършване на единица от съответния вид работа и за изработване и доставка на едно изделие от съответният вид.

- С оглед осигуряване на безопасно движение на пешеходци и пътни превозни средства, при необходимост изпълнителя съгласува временната организация на движението с КАТ и РУ Елин Пелин. При изпълнението на дейностите/работите задължително да се обезопасят зоните на работа, съгласно действащите нормативни разпоредби за безопасност и хигиена на труда, противопожарна безопасност и безопасност на движението.

- Изпълнителят трябва да създаде необходимата сигнализация за въвеждане на временна организация на движението вътре и около строителната площадка при стриктно спазване на изискванията на Закона за движение по пътищата и действащата нормативна уредба. Изпълнителя носи отговорност по отношение на вида, качествата и закрепването на използваните сигнални средства, както и времето за тяхното поставяне и отстраняване на пътя. Знаците за въвеждане на временна организация и безопасност на движение (ВОБД) при изпълнението на СМР трябва да са в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците на МРРБ.

- Изделията да са в съответствие с “Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”.

- Изпълнителят не трябва да оставя фрезовани незапълнени участъци през тъмната част на денонощието или при намалена видимост без необходимата сигнализация с пътни занаци, съгласно изискванията на Наредба №16 за временна организация на на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците. Фрезованите участъци не трябва да престояват незапълнени повече от 48 часа.

- Извършваните дейности и влаганите строителни продукти (строителни материали, вкл. асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и др трябва да отговарят на стандарт, специфициран от Възложителя или стандарт, не по-нисък от подходящото издание на БДС или друг равностоен европейски или американски стандарт. Изпълнителят трябва да уведоми предварително Възложителя за източниците на материали за одобрение.

- Използваните материали и технологии трябва да отговарят на описанията и изискванията за качество на Възложителя, посочени в Техническото задание, както и на изискванията на всички приложими за поръчката действащи нормативни документи:

7.1.Едър минерален материал:

Едрият минерален материал трябва да се задържа на сито 2,0 mm и в състава му да влиза трошен естествен камък или претрошен чакъл. Натрошените зърна трябва да имат кубична и ръбеста форма. Едрият минерален материал трябва да е произведен в трошачно-сортировъчна инсталация. Вземането на проби се извършва в съответствие с БДС EN 932-1 и БДС ЕN 932-2. Пресевните анализи трябва да бъдат в съответствие с БДС EN 933-1. Съдържанието на натрошени зърна, в % по маса, за износващи и долни пластове на покритието трябва да бъде не по-малко от 100 %, а за асфалтови смеси за основни пластове - не по-малко 75 %, когато се определя в съответствие с БДС EN 933-5.

Физико-механичните показатели на каменните фракции за асфалтови смеси за отделните пластове да се определят както следва:

- индекс на формата, в % по маса - в съответствие с БДС EN 933-4.

-съдържание на зърна с размери под 0,063 mm, в % по маса - съгласно                     БДС EN 933-1;

- мразоустойчивост след 3 цикъла третиране с магнезиев сулфат, загуби в % по маса - съгласно БДС EN 1367-2;

- мразоустойчивост след 5 цикъла третиране с магнезиев сулфат, загуби в % по маса - съгласно БДС EN 1367-2;

- износване в барабан, в % по маса - съгласно БДС EN 1097-2;

- коефициент на ускорено полиране - в съответствие с БДС EN 1097-8;

- сцепление на минералния материал с битум за износващи пластове, в % запазена повърхност - в съответствие с БДС EN 12697-11. При необходимост да се използват добавки подобряващи сцеплението;

- абсорбция, в % - съгласно БДС EN 1097-6;

7.2.Дребен минерален материал:

Дребният минерален материал трябва да преминава през сито 2,0 mmи да се състои от естествен пясък и/или трошен пясък. За източник на естествен пясък трябва да се счита пресевната инсталация, от която е доставен. Трошеният пясък трябва да бъде произведен в трошачно-сортировъчна инсталация от натрошаването на чист, едър трошен камък, и не трябва да съдържа плоски и продълговати зърна. Вземане на проби от дребния минерален материал се извършва в съответствие с БДС EN 932-1 и БДС ЕN 932-2. Пресевен анализ на дребния минерален материал се извършва в съответствие с БДС EN 933-1.

Физико-механичните показатели на дребния минерален материал, влизащ в състава на асфалтовите смеси да се определят както следва:

- пясъчен еквивалент, в % - съгласно БДС EN 933-8.

Отделни депа от материали, които съдържат повече от 10 % по маса дребен материал (<2,0 mm), трябва да бъдат изпитани за "пясъчен еквивалент".

В асфалтовите смеси за износващи пластове и долен пласт на покритието (биндер) съдържанието на естествен пясък в общата минерална смес не трябва да надхвърля 20 тегловни %.

7.3.Минерално брашно:

Минералното брашно трябва да се състои от фини частици получени от ситно смлян варовик в съответствие с БДС EN 13043. То трябва да бъде добре изсушено и да не съдържа буци и вредни фини примеси.

Физико-механичните показатели на минералното брашно, влизащо в състава на асфалтовите смеси да се определят както следва:

- метиленово синьо, в g/kg – съгласно с БДС EN 933-9.

Като минерален пълнител може да се използва и портландцимент, който трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 197-1.

7.4.Хидратна вар:

Хидратна вар може да се използва като минерален пълнител и трябва да отговаря на изискванията дадени в БДС EN 459-1.

Хидратната вар трябва да се съхранява под подходящ покрив, защитена от атмосферното влияние, и да бъде достатъчно суха, за да се изсипва свободно при обработка. Запасите складирани на обекта повече от 3 месеца или изложени на влага не трябва да бъдат използвани за асфалтовите работи.

7.5.Свързващи вещества:

Битумът за производство на асфалтовите смеси трябва да бъде В 50/70, или полимермодифициран, съгласно БДС EN 14023. Не се разрешава влагането на битума в производство преди подлагането му на входящ лабораторен контрол. Не се допуска използване на битум, ако се появи разпенване или е бил нагрят до температура над 1770С.

За подобряване устойчивостта на асфалтовите смеси на пластични деформации и при необходимост да се използват специални битуми, битуми с добавки повишаващи температурата на омекване на битума или полимермодифицирани битуми.

Битумната емулсия, която се използва в асфалтовите работи трябва да бъде катионна или анионна, бавноразпадаща се битумна емулсия. Катионната битумна емулсия трябва да бъде клас С60В1, С40BF1 или С60ВР1, в съответствие с БДС EN 13808.

Асфалтовата паста за заливане фуги на пътни настилки да бъде с характеристики съгласно изискванията на БДС 4551-74.

7.6.Горещи асфалтови смеси:

Използваните горещи асфалтови смеси да отговарят на изискванията на БДС EN13108.

Почистването на настилката се извършва с помощта на механизирани четки. Събраните отпадъчни материали се изхвърлят встрани от пътя, за да не попаднат в трошения камък и след това се извозват на депо или на посочено от Възложителя място.

Разкъртването на настилката се прави на дълбочина на участъка, но не по-малко от 5 cm и се извършва с помощта на разкъртвачи. С едно или две прехвърляния с автогрейдер на разкъртения материал се цели отстраняването на почвата и дребните частици от него, които не трябва да остават в скелета на настилката.

Почистеният трошен камък се разстила отново с грейдер. Върху него се разхвърля новия трошенокаменен материал, чиито качества трябва да бъдат близки до тези на стария. Разстланият трошенокаменен материал се профилира и подравнява според проектния напречен профил на настилката. Същият се проверява и контролира непрекъснато с помощта на шаблон.

Валирането на настилката се извършва с валяци 8 t, започвайки от краищата й към средата. В началото се правят 3-4 преминавания на валяка по ръба на настилката от всяка страна. По-нататък валирането продължава към оста на улицата чрез застъпване на следите с половината широчина на задния вал. Уплътнението на трошенокаменния пласт продължава до момента, когато валякът престане да оставя следи върху настилката и се отстранят вълните.

Върху така уплътнения трошенокаменен пласт се разхвърлят фракции 12-20 mm и се валират отново. След това се разхвърлят фракции с размери 4-12 mm и също се валират с няколко минавания на валяка. За улесняване на валирането настилката се полива с вода. След окончателното уплътняване на настилката, върху нея се разхвърля пясък 0-4 mm и се валира с 2-3 минавания на валяка.

В зависимост от конкретните случаи и след уточнение от Възложителя е допустимо пренастилането да се извършва само с материал от трошен камък, като той трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 13043:2005+AC:2005/NA:2012, предявени за горен пласт на основи, необрабатени със свързващи вещества.

- Вертикалните ръбове на изпълнени вече пластове при технологичните фуги и всички части на съоръжения (бордюри, шахти и др.), които ще имат контакт с асфалтовия пласт, трябва да бъдат равномерно покрити с битумна емулсия, за да се осигури плътно съединена и водонепропусклива връзка.

- Всички материали трябва да бъдат изпитани и одобрени преди използването им за производство на асфалтови смеси. Задължение на Изпълнителя е вземането на проби както и където е изискано от Възложителя и осигуряването на нужните съдове и амбалаж за пренасянето им до строителната лаборатория и осигуряването на подходящи условия за складиране. Трябва да се вземат проби и извършват изпитвания на всеки материал, доставен на строителната площадка Необходимите изпитвания и лабораторни изследвания да се извършват като своевременно се възстановяват всички повреди, предизвикани от вземането на проби или от провеждането на изпитвания. Изпълнителят поема всички разходи произтичащи от взимането на проби от материалите, асфалтовите смеси и изрязването на проби от асфалтовите пластове след уплътняване, включително и осигуряването на необходимото оборудване и техника за вземане на тези проби.

- Освен задължителните изпитвания, може да се наложи извършване на допълнителни изпитвания по нареждане на Възложителя за установяване на предполагаеми съществуващи скрити пропуски и дефекти /измерване на носимоспособността  на пътната конструкция и др./ Разходите за това са изцяло за сметка на Изпълнителя, ако се потвърди тяхното съществуване. Изпълнителят е длъжен да осигури възможност за допълнителни контролни изпитвания в друга лицензирана независима лаборатория посочена от Възложителя.

- Проби от неуплътнена асфалтова смес се вземат от бункера за готовата смес на асфалтосмесителя, от превозните средства и след асфалтополагащата машина, а проби от уплътнена асфалтова смес се вземат със сонда за вадене на ядки, съгласно БДС EN 12697-27. Количеството битум и зърнометричен състав се определят, чрез екстракции, както за неуплътнена асфалтова смес, така и за уплътнена проба в съответствие с БДС EN 12697-1и БДС EN 12697-2. Обемната плътност на уплътнената асфалтова смес и на асфалтовите ядки се определят по БДС EN 12697-6.

- Изпълнителят трябва да достави материалите на обекта от предварително одобрен източник. Материалите трябва да бъдат съхранявани и транспортирани така, че да се гарантира запазване на качествата им. При транспортиране и складиране на минералните материали трябва да се избегне разслояването и замърсяването им. Всички мерки за защита на материалите от замърсяване по време на съхраняване, транспортиране и подреждане в депата са за сметка на Изпълнителя.

- Изпълнителят трябва да прилага ежедневен контрол на качеството на влаганите материали и на изпълнението на видовете работи в съответствие с Техническото задание и с действащата нормативна уредба.

- Производство и полагане на асфалтова смес да не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5°С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия. Изпълнителят трябва да представи за одобрение предлаганата Работна рецепта за сместа, едновременно с всички данни, свързани с проектирането на рецептата, поне две седмици преди започване на работата. Работната рецепта трябва да съдържа зърнометричната крива, показваща единичния определен процент преминал на всяко сито, както и процента на всеки материал използван в сместа. С работната рецепта на сместа също така ще се установи температурата на смесване и на уплътняване.

- Необходимо е да се осигури достатъчна производителност на асфалтосмесителя, достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане на асфалтовите смеси. Транспортните средства, използвани за превозване на фракциите и асфалтовата смес трябва да имат чисто, гладко метално дъно и да бъдат почистени от прах, застинала асфалтова смес, масла, бензинови или други замърсявания, които могат да повредят транспортирания материал. За да не се допусне залепване на асфалтовата смес към дъното, коша на транспортното средство се напръсква с минимално количество сапунена вода или варов разтвор. След напръскването, кошът се изправя до оттичането на разтвора. Не се допуска задържане на разтвор. Забранена е употребата на дизелово гориво или други разтворители за напръскване на коша. При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници ±14°С от температурата на работната рецепта. Времето за транспортиране на сместа до обекта не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути.

- За предпазване на асфалтовата смес от атмосферни влияния, камионите трябва да се покриват с брезент или друг подходящ материал. За запазване на температурата на асфалтовата смес брезентовото покривало трябва да бъде плътно стегнато. Ако се получи разслояване, изстиване на асфалтовата смес поради спиране на камиона, замърсяване с петролни продукти или други, камионът трябва да бъде отстранен до привеждането му в изправност.

- Асфалтовата смес трябва да бъде положена по такъв начин, че да се намали до минимум броя на надлъжните фуги. Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и изпъкналости) и в уточнените толеранси. За започване изграждането на следващия асфалтов пласт е необходимо предния положен пласт да бъде изпитан и одобрен. Когато конструктивната дебелина на един асфалтов пласт налага той да бъде положен на повече от един пласт, работата по втория трябва да започне веднага след полагане, уплътняване и охлаждане на първия пласт. При необходимост да се извърши почистване на готовия пласт и нанасяне на разлив за връзка.

- За уплътняване на асфалтовата смес валяците трябва да се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело напред, в непосредствена близост до асфалтополагащата машина. Скоростта им не трябва да надвишава 5,0 km/h за бандажните валяци и 8,0 km/h за пневматичните валяци. Линията на движение на валяците и посоката на валиране не трябва да се променя внезапно. Ако валирането причини преместване на сместа, повредените участъци трябва да бъдат незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до проектното ниво преди материала да бъде отново уплътнен. Не се допуска спирането на тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен и изстинал асфалтов пласт. Напречните фуги трябва да бъдат внимателно изградени и напълно уплътнени, за да се осигури равна повърхност на пласта. Фугите трябва да бъдат проверявани с лата, за да се гарантира равност между съществуващата настилка и новоположената. Окончателното уплътняване трябва да бъде изпълнено докато материала е все още достатъчно топъл за премахване на следите от валяка. Всички операции по уплътняването трябва да се изпълняват в близка последователност. На места, недостъпни за работа със стандартни валяци, уплътняването трябва да бъде извършвано с ръчни или механични трамбовки от такъв вид, че да осигурят необходимата плътност. Степента на уплътняване трябва да бъде не по-малка от 97%, определена съгласно БДС EN 12697-6.

- Всеки завършен асфалтов пласт трябва да бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията преди полагането на следващия асфалтов пласт. Участък, който не отговаря на изискванията трябва да бъде ремонтиран, съобразно изискванията.

- Изпълнителят трябва да вземе предпазни мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на околното пространство, намиращо се в страни от строителната площадка. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани отпадъци и да почисти, вкл. да измие с вода замърсявания, кал и други отпадъци по негова вина.

- Материалите, получени при разваляне на съществуващи настилки, които са годни за повторна употреба и са включени в проекта по Договора трябва да бъдат внимателно отстранени, почистени, запазени, сортирани, надписани, защитени и складирани на подходящи места или натоварени и транспортирани до посочено от Възложителя място. Повредените материали по вина на Изпълнителя трябва да бъдат заменени с нови за негова сметка.

- По време на строителството Изпълнителят е длъжен да вземе всички необходими мерки за предпазване на участъците, при които е възможно да настъпи опасно замръзване през зимата; да осигури денонощна охрана за опазване на складираните материали, наличната техника, съоръжения и оборудване, както и на изпълнените строително-монтажни работи; да осигури противопожарната защита при спазване на действащите законови разпоредби и изискванията на съответните противопожарни служби.

- По време на строителството Изпълнителят е длъжен да вземе всички необходими мерки за  опазване на околната среда като отстрани за своя сметка всички складирани отпадъци и да почисти, вкл. да измие с вода замърсявания и други отпадъци по негова вина.

- Пътната маркировка се изпълнява със строителни продукти, които имат коефициент на сцепление, близък до коефициента на сцепление на пътната настилка. Пътната маркировка трябва да притежава характеристики не по-ниски от изискваните с БДС EN 1423:2012.

- Дебелината на сухото покритие да е 250-300 микрона, което се постига с 400-500 микрона мокър филм.

- В зависимост от мястото на полагане, размерите и вида на линиите на пътната маркировка трябва да отговарят на изискванията на “Наредба № 2/17.01.2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка”

- Пътната маркировка трябва да е видима при различни метеорологични условия както през деня, така и през нощта и да притежава усойчивост на вода и бензин, отлично сцепление с пътната настилка, стабилност при резки температурни промени.

- Бялата боя е предвидена да се изпълни с перли – клас  Q2 , коеф. на яркост при      обратно отражение на сухо време RL>80, коеф. на яркост при обратно отражение на мокро RL>25, фактор на яркост β>0.30, съпротивление на хлъзгане Srt>45. Минималната дебелина на слоя  0.3 mm. Направена е подробна ведомост за хоризонталната маркировка.

- Изпълнителят ежедневно трябва да уведомява инвеститорския контрол/представител на Възложителя за изпълнението на ремонтните работи, подлежащи на закриване или приемане-предаване, да организира съвмествен оглед и да му представя за заверка/подпис необходимите документи за количествата и качеството на изпълнение.

- Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано от представители на Възложителя във всеки един момент и без предварително предупреждение.

- Ремонтните дейности ще се извършва с и без отбиване на движението, като при полагане на асфалтовите пластове няма да се допуска движение в работната лента. По време на изпълнение на строителните работи е необходимо да се спазва Наредба № 3-ДВ бр. 74 от 16.08.2010 г. Преди изпълнението на настоящия проект техническия ръководител на обекта следва да провери дали в техническия проект за строителство не са настъпили промени в нормативните документи, въз основа на които е изготвен настоящия. Ако има такива следва да сигнализира своевременно за допълване или евентуална преработка на обекта особено в момента на изпълнение на сигнализация и маркировка. Всички работници да бъдат инструктирани от техническия ръководител на обекта съобразно специфичните условия на работа (Д.В бр.59/28.07.70 г). По време на работа работниците да носят специални сигнални жилетки с цел предотвратяване на евентуална злополука и нещастни случаи. Участък от пътя, в който се полага хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация да се сигнализира с подходяща временна сигнализация.

- При изпълнение предмета на договора, да се спазват изискванията на:

- Закон за устройство на територията;

- Закон за пътищата и правилника за прилагането му;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

- Наредба №РД-02-20-19 от 12.11.2012 год. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;

- Наредба № 2/17.01.2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;

- Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване.

- Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;

- Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасността на труда и противопожарна охрана;

- Наредба №5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска;

- Наредба №18 от 23.07.2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;

- Норми за проектиране на пътища;

- Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата;

- Всички приложими за поръчката действащи нормативни документи.

4.2. Начин на плащане по години е както следва:

За 2018 г.

-Аванс - 40 %  до 7(седем) календарни дни след подписване на договора и представяне на фактура в оригинал за съответната сума ;

-Окончателно плащане – 60 % в срок до 30 календарни дни, считано от представяне на подписан двустранен протокол за приемане и предаване на обекта от приемателна комисия назначена от Възложителя, установяваща действително извършените и приети СМР, и фактура в оригинал.

За 2019 г.

-Аванс -40 %  до 7(седем) календарни дни след получаване на Възлагателно писмо от Възложителя за започване на ремонтните дейности за съответната година/етап/ и представяне на фактура в оригинал за съответната сума  ;

-Окончателно плащане– 60 % в срок до 30 календарни дни, считано от представяне на подписан двустранен протокол за приемане и предаване на обекта от приемателна комисия назначена от Възложителя, установяваща действително извършените и приети СМР И СРР, и фактура в оригинал.

За 2020 г.

-Аванс -40 %  до 7 (седем) календарни дни след получаване на Възлагателно писмо от Възложителя за започване на ремонтните дейности за съответната година/етап/ и представяне на фактура в оригинал за съответната сума  ;

-Окончателно плащане– 60 % в срок до 30 календарни дни, считано от представяне на подписан двустранен протокол за приемане и предаване на обекта от приемателна комисия назначена от Възложителя, установяваща действително извършените и приети СМР и СРР, и фактура в оригинал.

4.3. Срок за изпълнение на договора

Срокът за изпълнение на СМР и СРР е до 100 (сто) календарни дни за всяка съответна година, но не по-късно от 31.10./тридесет и първи октомври/ и започва да тече от датата на превеждане на аванса по договора.

4.4. Гаранционен срок и условия.

Изпълнителят трябва да осигури задължителна минимална гаранция съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти , в рамките на която появилите се дефекти, вследствие на вложени некачествени материали или некачествена изработка да се отстраняват за сметка на изпълнителя, като сроковете да започват да текат от датата на двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

Гаранцията за хоризонталната маркировка е в зависимост от зоните с натовареност на движението:

- За зона с леко движение (второстепенни улици): минимум 24 месеца;

- За зона с интензивно движение (главни улици): минимум 18 месеца;

4.5. Документи за доказване на качеството на вложените материали.

Изпълнението на дейностите по настоящата обществената поръчка трябва да се осъществява само с качествени материали.

За доказване на качеството на вложените материали при строителството изпълнителят трябва да представи на инвеститирския контрол, сертификати за качество на влаганите материалите при СМР.

4.6.Условия и начин на приемане.

Качеството и количеството на изпълнените работи  може да бъде проверявано от представители на Възложителя във всеки един момент и без предварително предупреждение.

Извършените СМР и СРР ще се приемат от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез подписване на протокол за приемане и предаване, придружаван от необходимите актове по Наредба №3 на МРРБ за съставяне актове и протоколи по време на строителството, и финансово-счетоводни документи. Възложителя чрез свои представители ще осъществява инвеститорския контрол по време на изпълнение на видовете СМР и СРР.

## РАЗДЕЛ ІІ

## Методика за определяне на комплексната оценка на офертата

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.

Икономически най-изгодната оферта  се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

В класирането участват само предложения, които съответстват на документацията за участие в процедурата. Класирането се извършва във възходящ ред. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на офертата.

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните два показателя:

Показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50).

Показател „Ценово предложение” (ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50).

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:

КО = 0,50 х ОП  + 0,50 х ЦП ,  където:

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

ОП е оценката по показателя „Организация за изпълнение на поръчката” на участника.

0,5 е относителната тежест на показателя ПК в крайната оценка.

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.

0,5 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка.

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП,  Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1.по-ниска предложена цена;

2.по-изгодно предложение по показател „Организация за изпълнение на поръчката”, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе ред.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

- Определяне на оценките по всеки показател.

- Показателят „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) представлява оценка на разпределението на ресурсите и организацията на СМР,  вкл. мерки за контрол на качеството в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация. Оценява се качеството на техническото предложение включващо предложеното разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите между членовете на екипа; начин на координация с Възложителя; мерките за осигуряване на качеството.

В своето техническото предложение участникът следва да предложи организация за изпълнение на СМР, която счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката.

Техническото предложение на участника трябва да съдържа предложенията на участника как ще се организира работата на СМР, как се разпределят отделните  дейности между членовете на екипа, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство.

Участникът следва да представи описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката; разпределение на дейностите и отговорностите на членовете на екипа. План-графикът трябва да представя сроковете за действие. Разпределението по календарни дни в рамките на цялостното изпълнение на строителството ще бъде предмет на уточнение с участника, избран за Изпълнител на етапа след сключване на договора.

Конкретният брой точки по показателят „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана от комисията по следните подпоказатели:

| ОП | Максимален брой точки – 100 |
| --- | --- |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е предложил организация на СМР, посочил е как се разпределят отделните дейности между на членовете на екипа, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. - участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие. | 20 точки |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е предложил организация на СМР, посочил е как се разпределят отделните дейности между на членовете на екипа, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. - участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични две от следните обстоятелства: 1. За всяко от СМР дейност е показано разпределението по членовете на екипа (кой какво ще изпълнява); 2. За всяко СМР дейност са дефинирани необходимите ресурси за неговото изпълнение (техника, материали, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й; 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на членовете на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката. | 50 точки |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е предложил организация на СМР, посочил е как се разпределят отделните дейности между на членовете на екипа, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. - участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични три от следните обстоятелства: 1. За всяко от СМР дейност е показано разпределението по членовете на екипа (кой какво ще изпълнява); 2. За всяко СМР дейност са дефинирани необходимите ресурси за неговото изпълнение (техника, материали, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й; 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на членовете на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката. | 70 точки |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е предложил организация на СМР, посочил е как се разпределят отделните дейности между на членовете на екипа, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. - участникът е представил описание на дейностите и индикативен план-график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични четири от следните обстоятелства: 1. За всяко от СМР дейност е показано разпределението по членовете на екипа (кой какво ще изпълнява); 2. За всяко СМР дейност са дефинирани необходимите ресурси за неговото изпълнение (техника, материали, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й; 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на членовете на екипа, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката. | 100 точки |

- Показател „Ценово предложение” (ЦП) – Представлява оценка на предложената цена без ДДС на участника и се формира по следната формула :

# ЦП= ЦПмин. / Цучастник х100 ,

# където:

# ЦПмин – предложен най-нисък сбор на единични цени за изпълнение на заложените дейности;

# Цучастник – предложен сбор на единични цени за изпълнение на заложените дейности от съответния участник.

## РАЗДЕЛ ІІІ

Условия и указания за реда за провеждане на процедурата

1.Условия за участие.

1.1. Право на участие.

1.1.1. Публичното състезание е процедура за възлагане на обществена поръчка, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовани лица са български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на определените в ЗОП и предварително обявените от Възложителя условия. Не може да участва в обществената поръчка участник, за който са налице  обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП при спазване на разпоредбите на чл. 54, ал. 3 от ЗОП.

1.1.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

1.1.3. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.1.4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура

1.1.5. Когато обществената поръчка има обособени позиции, условията по т. 1.1.1. – 1.1.4. се прилагат отделно за всяка от обособените позиции.

1.2. Подаване на офертите.

Предложенията на участниците се представят в Община Елин Пелин, Софийска област, гр.Елин Пелин, пл. Независимост № 1 до 17.00 часа на 10.07.2018 г. вкл.

До изтичане на крайния срок офертите могат да се подават всеки работен на горепосочения адрес до 17.00 часа.

1.3. Място, дата и час на отваряне на офертите.

Офертите ще бъдат отворени на 11.07.2018 г. в 16:30 ч. в административната сграда на Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин, пл. Независимост № 1, ет. 2, заседателна зала.

1.4. Срок на валидност на офертите – 4 месеца от крайния срок за получаване на оферти.

2. Указания за подготовка и представяне на офертите.

Всеки участник подава само една оферта в един вариант, като се придържа точно към предварително обявените от възложителя условия. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника води до отхвърляне на съответната оферта. Единствено офертите, които отговарят на изискванията, определени в тази Документация ще бъдат приети за разглеждане, оценяване и класиране.

Всяка оферта включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението.  	Когато в договора за създаването на обединение / консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП в предходното изречение.

Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.

Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.

Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя . Върху опаковката участникът посочва:

- наименованието на  участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

В случай, че участниците прилагат документи на чужд език, вкл. и документи участващи в класирането, същите следва да бъдат представени и в превод, непредставянето на превод се счита че документът не е представен.

Всяка страница на офертата следва да е подписана, подпечатана и номерирана с пореден номер на страницата.

За получените оферти за участие при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

1. подател на офертата или заявлението за участие;

2. номер, дата и час на получаване;

3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра.

Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/промяна към оферта Вх.№......”

Изменения и допълнения на офертата след изтичане на срока за подаване не се допускат.

Офертите, които не отговарят на изискванията, не се връщат на участниците и не подлежат на по – нататъшно разглеждане.

Разходите по изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата.

3. Разглеждането, оценката и класирането на офертите се организира и провежда от комисия  назначена със заповед на Възложителя,  след изтичане срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отварянето им и се осъществява при следните етапи:

Комисията започва работа след получаване на представените заявления за участие или оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, а когато е приложимо – проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри", с което публичната част от заседанието на комисията приключва.

Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и го изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. Възможността се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

След изтичането на срока, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отваря ценовите предложения и ги оповестява.

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

Обосновката може да се отнася до:

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;

5. възможността участникът да получи държавна помощ.

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по-горе, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС. Възложителите са длъжни да уведомяват Европейската комисия за всички случаи такъв случай.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните оферти с една  и съща цена, която се предлага в две или повече оферти.

Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа:

1. състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията;

2. номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й;

3. кратко описание на работния процес;

4. участниците в процедурата;

5. действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите;

6. класиране на участниците;

7. предложение за отстраняване на участници;

8. мотивите за допускане или отстраняване на всеки участник;

9. предложение за сключване на договор/и с класирания на първо място участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е приложимо;

Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др.

Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация, включително представените мостри и/или снимки.

Копие от доклада се предоставя и на наблюдателите, когато такива са участвали в работата на комисията.

4. В 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го утвърждава или го връща на комисията с писмени указания, когато:

1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата, и/или

2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.

Указанията не могат да насочват към конкретен изпълнител или към определени заключения от страна на комисията, а само да указват:

1. каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви, които обосновават предложенията на комисията в случаите по т. 1;

2. нарушението, което трябва да се отстрани в случаите по т. 2.

Комисията представя на възложителя нов доклад, който съдържа резултатите от преразглеждането на действията й.

В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

5. Гаранция за изпълнение.

5.1.	Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 5 /пет / на сто от стойността  на договора, без ДДС. Гаранцията се предоставя под формата на парична сума, внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.2.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Разходите по обслужване на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.3.	Документите за внесена гаранция се представят при подписване на договора, като гаранцията обезпечаваща изпълнението се задържа за срока на изпълнение на възложеното по договора.

5.4.	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумите, представени като гаранция за периода, през който средствата законно са престояли у него.

5.5.	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение след писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 30 дни в случай, че изпълнението на договора е удостоверено с двустранно подписан приемателно-предавателен протокол.

5.6.	В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, освобождаването й се извършва чрез предаване оригинала на документа за учредяването й, а в случай, че е под формата на парична сума – чрез превеждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.7.	При пълно неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи като неустойка гаранцията.

5.8.	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължими суми за неустойки, от гаранцията за добро изпълнение, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в срок до пет работни дни, да допълни същата, до определения размер.

5.9.	Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните, относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора  в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  той може да престъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

5.10.	Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума тя следва да бъде преведена по сметката на Община Елин Пелин:

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН,

БАНКА  „ОБЩИНСКА БАНКА“

IBAN: BG29 SOMB 9130 3358 3285 00;

BIC:  SOMB BG SF.

В нареждането за плащане следва да бъде записан текста: "Гаранция за изпълнение на ОП с предмет ……………“

6. Сключване на договор за  обществена поръчка

След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и начина за сключване на договора.

Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител в случаите по чл. 112, ал. 7 от ЗОП.

Паричните вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва принудително изпълнение.

Страните по договора не могат да го изменят, освен в случаите по  чл. 116 от ЗОП.

Възложителят може да прекрати договора при условията на чл. 118 от ЗОП.

Възложителят и изпълнителят може да прекратят договора за обществена поръчка при условия и по ред, определени с договора.

РАЗДЕЛ ІV

Съдържание на офертата – образци на документи, както и указание за подготовката им

1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя . Върху опаковката участникът посочва:

- наименованието на  участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

2. Съдържание на ОПАКОВКАТА – документи и образци:

| Съдържание | Форма |
| --- | --- |
| Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника | Образец № 1 |
| Заявление за участие с неговите приложения: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участникът в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. ИЛИ Декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо) Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (когато е приложимо) Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо) | Образец № 8 Образец № 2 и на оптичен носител. Свободна редакция Оригинал или нотариално заверено копие Образец № 9 Заверено от участника копие |
| Техническо предложение, съдържащо: документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съобразено с критериите за възлагане; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларация за срока на валидност на офертата; | Образец № 3 Оригинал или нотариално заверено копие Свободна редакция Образец № 4 Образец № 5 |
| Съдържание на ПЛИК “Предлагани ценови параметри “ |
| „Ценово предложение” | Образец № 6 |

Указание за подготовка на ЕЕДОП:

1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1.

3. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална. Участниците могат да използват възможността, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП.

В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

4. Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.

5. Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:

5.1. лицата, които представляват участника;

5.2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

5.3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

6.Лицата по т. 4.1 и 4.2 са, както следва:

6.1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

6.2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

6.3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

6.4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

6.5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

6.6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

6.7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

6.8. в случаите по т. 5.1 – 5.7 – и прокуристите, когато има такива;

6.9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

7. В случаите т. 5.8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

8. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

9. В случаите по т. 7, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

10. Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП, възложителят е посочил критериите за подбор и документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

11. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя

12. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

13. Специфични национални основания за отстраняване:

13.1. На чл.101, ал.11 от ЗОП – свързани лица не могат да са самостоятелни участници в една и съща процедура и на основание чл. 107, т. 4 от ЗОП се отстраняват от участие в процедурата участници, които са свързани лица.

13.2. За участие в обществени поръчки съгласно чл. 3, т. 8 от Закон за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на контролираните от тях лица се забранява пряко или коствено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

13.3. За участие в обществени поръчки съгласно чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Изискването се отнася за лица, които са съдружници, притежават дялове или са управители или членове на орган на управление или контрол в участник по процедурата. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелства по смисъла на чл. 69, ал. 1 и 2, вр. чл. 6 от ЗПКОНПИ.

Участниците декларират обстоятелствата относно наличието или липсата на специфичните национални основания по т.13.1, 13.2 и 13.3. за отстраняване чрез попълване на ЕЕДОП част III, раздел Г „Други основания………“.

Важно:

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, на рамково споразумение или възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата.

Документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата.

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответният документ по т. 1, т. 2 и т. 3, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Възложителят няма право да изисква представянето на посочените документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

14. Указание за попълване и представяне на ЕЕДОП, чрез системата за еЕЕДОП

При подготовката на процедурата възложителят създаде образец на ЕЕДОП (образец № 2), чрез маркиране на полетата, които съответстват на поставените от него изисквания, свързани с личното състояние на кандидатите/участниците и критериите за подбор.

Генерираните файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица по електронен път с останалата документация за обществената поръчка.

Участниците зареждат в системата за еЕЕДОП на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg,  получения XML файл, попълва необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва да се подпише с електронен подпис от съответните лица посочени в т. 5. Представените от участниците espd-response.xml файлове могат да бъдат прегледани от възложителя с използване на функцията за преглед в системата за еЕЕДОП. Участниците могат повторно да използват информацията от ЕЕДОП, предоставян в предходни процедури за възлагане на обществени поръчки, при условие, че той е в XML формат. За целта се прилага съответната функционалност (използване на съществуващ ЕЕДОП/ обединяване на два ЕЕДОП) в системата за еЕЕДОП.

Важно! Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се съхранява локално на компютъра на потребителя.

15. Предоставяне на еЕЕДОП при участие в процедури за възлагане на обществени поръчки

ЕЕДОП се предоставя в електронен вид, като той следва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата.

Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите.

Важно! В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.

Забележка: Повече информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде намерена на адрес http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242

Указание за подготовка на Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо:

1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

1.4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

Важно:

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта.

Указание за подготовка на Заявление за участие - попълва се Образец № 8

Указание за подготовка на Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - попълва се Образец № 9, когато е приложимо.

Указание за подготовка на Техническо предложение – попълва се Образец № 3 , съдържащо:

- документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съобразено с критериите за възлагане – свободна редакция;

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълва се Образец № 4;

- декларация за срока на валидност на офертата – попълва се Образец № 5;

Указание за подготовка на „Ценово предложение” - попълва се Образец № 6– в оригинал, пописано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице.

Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, не трябва да е посочена никаква информация относно цената;

Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри„ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

ОБРАЗЕЦ № 1

# ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЪДЪРЖА

# ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА

в процедура по ЗОП с предмет:

„Ремонт на улична мрежа с. Габра, Община Елин Пелин“

| № | Съдържание | Вид на документа (оригинал или заверено копие) | Брой страници на всеки документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1; |  |  |
| 2.1 | Заявление за участие – попълва се Образец № 8; |  |  |
| 2.2 | ЕЕДОП – попълва се Образец № 2 на хартиен носител и се предоставя и на оптичен носител; Или Декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа – Свободна редакция; |  |  |
| 2.3 | Документи за доказване на предприетите мерки за надежност (когато е приложимо) |  |  |
| 2.4 | Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо) |  |  |
| 2.5 | Декларацията по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (когато е приложимо) – попълва се Образец № 9 |  |  |
| 3. | Техническо предложение - попълва се Образец № 3, съдържащо: документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие; предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съобразено с критериите за възлагане; декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се Образец № 4; декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 5; |  |  |
|  | ПЛИК – “Предлагани ценови параметри” |  |  |
| 4. | „Ценово предложение” – попълва се Образец № 6; |  |  |

Дата.................					ПОДПИС И ПЕЧАТ:............................

( Име и длъжност )

ОБРАЗЕЦ № 3

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

# ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от .......................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано.....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ..................................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):...........................................................................................................................................;

# УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „Ремонт на улична мрежа с. Габра, Община Елин Пелин“.

2. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Декларираме, че сме направили оглед на обекта и сме запознати със всички условия за изпълнение на поръчката.

4. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка в сроковете, регламентирани от Възложителя в документацията за участие и Техническата спецификация, а именно:

5. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:

5.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;

5.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и да е съобразено с критериите за възлагане – свободна редакция;

5.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се Образец № 4;

5.4. декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 5;

Дата: ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

# ОБРАЗЕЦ № 4

# Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ

НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Долуподписаният /ата/: .......................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .........................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ............................,

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,

в качеството си на ............................................................................................................................,

(длъжност)

на участник .........................................................................................ЕИК..........................................

(наименование на участника)

в процедура от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Ремонт на улична мрежа с. Габра, Община Елин Пелин“,

# Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Запознат/а съм с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                                             Декларатор: ........................

/подпис и печат/

# ОБРАЗЕЦ № 5

# Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Долуподписаният /ата/: .......................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ............................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .........................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................, община ............................,

област ................................., ул. ................................................., бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,

в качеството си на ............................................................................................................................,

(длъжност)

на участник .........................................................................................ЕИК..........................................

(наименование на участника)

в процедура от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Ремонт на улична мрежа с. Габра, Община Елин Пелин“,

# Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ................. (............................) месеца от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ..............................                                                              Декларатор: ........................

/подпис и печат/

# ОБРАЗЕЦ № 6

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от .......................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от ...................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ............................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо):...............................................................................................................................;

# УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

# С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улична мрежа с. Габра, Община Елин Пелин“.

Във връзка с горепосочената процедура, Ви предлагаме да изпълним тази поръчка съобразно условията на документацията за участие, при единични цени без ДДС по видовете дейности, както следва:

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Коли-чество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕМОНТ НА УЛИЦИ ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА |
| I. | Улица "Христо Ботев" от о.т. 67 до о.т. 16 |
| 1. | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Рязане на асфалт с фугорезачка | м | 18.00 |  |  |
| 1.2 | Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка | м² | 1 180.00 |  |  |
| 1.3. | Механизирано разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка до 10 см | 100м3 | 0.49 |  |  |
| 1.4 | Натоварване на изкопана настилка на транспорт с багер и транспортиране до 5 км на депо | м³ | 72.56 |  |  |
| 2. | АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 2.1 | Запечатка с битум | 100м2 | 16.90 |  |  |
| 2.2. | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес с дебелина 4 см в уплътнено състояние | т | 51.10 |  |  |
| 2.3 | Доставка и полагане на плътна асфалтова смес тип А с дебелина 4 см в уплътнено състояние | т | 166.87 |  |  |
| 3. | ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 3.1 | Повдигане на съществуваща кръгла ревизионна шахта и всички свързани с това разходи. | бр. | 2.00 |  |  |
| 4. | ПОСТОЯННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО |  |  |  |
| 4.1. | Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация от бяла трайна пътнопаважна боя с клас на яркост минимум В3, без перли, с минималната дебелина на мокрия слой е 0,3 мм ±10%. включително всички свързани с това разходи | 10м2 | 2.70 |  |  |
| 4.2. | Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци I-ри типоразмер (клас на светлоотразяване - RA1) и всички свързани с това разходи | бр. | 2.00 |  |  |
| 4.3. | Доставка и монтаж на стоманени стойки за пътни знаци ф 60mm, H - 3500mm и всички свързани с това разходи | бр. | 2.00 |  |  |
| II. | Улица от о.т. 16, о.т. 71 до о.т. 18 (от източната страна на читалището) |
| 1. | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Рязане на асфалт с фугорезачка | м | 18.00 |  |  |
| 1.2. | Механизирано разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка до 10 см (дебелина 8 см) | 100м3 | 0.44 |  |  |
| 1.3. | Натоварване на изкопана настилка на транспорт с багер и транспортиране до 5 км на депо | м³ | 44.01 |  |  |
| 2. | АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 2.1 | Запечатка с битум | 100м2 | 5.24 |  |  |
| 2.2. | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес (биндер) с дебелина 4 см в уплътнено състояние | т | 51.97 |  |  |
| 2.3 | Доставка и полагане на плътна асфалтова смес тип А с дебелина 4 см в уплътнено състояние | т | 51.97 |  |  |
| РЕМОНТ НА УЛИЦИ ЗА ВТОРАТА ГОДИНА |
| III. | Ул. "Ясна поляна"от о.т.180 до о.т.180а |
| 1. | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Механизирано разкъртване на пътни настилки от трошен камък | 100м3 | 0.25 |  |  |
| 1.2. | Уплътняване на чакъл или баластра | м² | 8.10 |  |  |
| 1.3. | Натоварване, транспортиране до 10 км, разтоварване на депо | м³ | 25.00 |  |  |
| 2. | АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 2.1 | Запечатка с битум | 100м2 | 2.92 |  |  |
| 2.2. | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес (биндер) с дебелина 4 см в уплътнено състояние | т | 28.98 |  |  |
| 2.3 | Доставка и полагане на плътна асфалтова смес тип А с дебелина 4 см в уплътнено състояние | т | 28.98 |  |  |
| 3. | ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 3.1 | Доставка и полагане на видими бетонови бордюри | м | 66.00 |  |  |
| IV. | Ул. "Любен Каравелов"от о.т.148,о.т.171 до о.т.144 |
| 1. | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Рязане на асфалт с фугорезачка | м | 20.00 |  |  |
| 1.2. | Механизирано разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка до 10 см, | 100м3 | 0.90 |  |  |
| 1.3. | Уплътняване на чакъл или баластра | м³ | 28.26 |  |  |
| 1.4. | Натоварване на изкопана настилка на транспорт с багер и транспортиране до 5 км на депо | м³ | 89.91 |  |  |
| 2. | АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 2.1 | Запечатка с битум | 100м2 | 9.88 |  |  |
| 2.2. | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес (биндер) с дебелина 4 см в уплътнено състояние | т | 93.93 |  |  |
| 2.3 | Доставка и полагане на плътна асфалтова смес тип А с дебелина 4 см в уплътнено състояние | т | 95.93 |  |  |
| 3. | ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 3.1 | Повдигане на съществуваща кръгла ревизионна шахта и всички свързани с това разходи. | бр. | 3.00 |  |  |
| V. | Ул. "Миньор" (За ведомствени жилища на мината) от о.т. 62б до о.т. 51 |
| 1. | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Рязане на асфалт с фугорезачка | м | 20.00 |  |  |
| 1.2. | Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка | м² | 1 010.00 |  |  |
| 1.3. | Натоварване на изкопана настилка на транспорт с багер и транспортиране до 5 км на депо | м³ | 30.55 |  |  |
| 2. | АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 2.1 | Запечатка с битум | 100м2 | 10.10 |  |  |
| 2.3 | Доставка и полагане на плътна асфалтова смес тип А с дебелина 4 см в уплътнено състояние | т | 100.19 |  |  |
| 3. | ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 3.1 | Доставка и полагане на видими бетонови бордюри | м | 135.00 |  |  |
| РЕМОНТ НА УЛИЦИ ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА |
| IV. | Ул. "ВасилЛевски” |
| 1. | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Рязане на асфалт с фугорезачка | м | 20.00 |  |  |
| 1.2. | Механизирано разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка до 10 см, | 100м3 | 1.62 |  |  |
| 1.3. | Уплътняване на чакъл или баластра | м3 | 51.60 |  |  |
| 1.4. | Натоварване на изкопана настилка на транспорт с багер и транспортиране до 5 км на депо | м3 | 162.14 |  |  |
| 2. | АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 2.1 | Запечатка с битум | 100м2 | 17.90 |  |  |
| 2.2. | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес (биндер) с дебелина 4 см в уплътнено състояние | т | 173.72 |  |  |
| 2.3 | Доставка и полагане на плътна асфалтова смес тип А с дебелина 4 см в уплътнено състояние | т | 177.69 |  |  |
| 3. | ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 3.1 | Повдигане на съществуваща кръгла ревизионна шахта и всички свързани с това разходи. | бр. | 5.00 |  |  |
|  | ОБЩО ЗА ТРИТЕ ГОДИНИ /ЕТАПА/: |  |  |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 2%: | 0,02 |  |  |  |
|  | ДДС 20 %: |  |  |  |  |
|  | КРАЙНА ЦЕНА: |  |  |  |  |

Забележка: Посочените цени следва да бъдат с точност до втория знак след десетичната запетая.

В предложените от нас единични цени за изпълнение на видовете дейности, включени в строителството, възлагано в настоящата процедура, са включени всички съпътстващи разходи за изпълнение на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията на Възложителя,  посочени в документацията за участие и не подлежат за повишаване при никакви условия в случай, че ни бъде възложена обществената поръчка.

Дата: ..............................                                      ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

ОБРАЗЕЦ № 7

Проект на договор

ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, ………..2018 г., в гр. Елин Пелин, между:

1. ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, БУЛСТАТ № 000776242, със седалище и адрес на управление: гр. Елин Пелин 2100, пл. „Независимост“ № 1, представлявана от Ивайло Петров Симеонов – Кмет на Община Елин Пелин и Симка Иванова Стоянова – директор на дирекция „ФСД“ към Община Елин Пелин, наричани по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,  и

2. …………………………….., ЕИК: …………….., със седалище и адрес на управление: …………………………………….,  ИН по ДДС: BG, представлявано от ……………………………………… – Управител, наричано по–долу Изпълнител, от друга страна,

след проведена обществена поръчка чрез Публично състезание, за определяне на Изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улична мрежа с. Габра, Община Елин Пелин“, и на основание чл. 178 от ЗОП, се сключи настоящият договор за следното:

І . ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши: „Подмяна на дограма, ремонт/подмяна на ВК и Ел. инсталации, направа на топлоизолация на общинска сграда - ОДЗ "Детелина"в УПИ- Детски дом и детски ясли, кв. 60, с. Нови Хан, Община Елин Пелин“, при условията на настоящия договор и съобразно, Техническото предложение на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 1; Ценовото предложение на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2 и Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 3, неразделна част от този договор.

Чл. 2. Отделните видове строително-монтажни и строително-ремонтни дейности, които следва да извърши ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в изпълнение на настоящия договор, са изчерпателно изброени и конкретизирани в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 3, разделени на следните етапи:

1. Първи етап – 2018 г. – ремонт на ул.„Христо Ботев“ от о.т.67 до о.т.16 и улица от о.т.16,о.т. 71 до о.т.18 (от източната страна на читалището).

2. Втори етап – 2019 г. – ремонт на ул.„Ясна поляна“ от о.т.180 до о.т.180а,ул.„Любен Каравелов“ от о.т.148,о.т.171 до о.т.144 и ул.„Миньор“от о.т.62б до о.т.51(улицата към ведомствени жилища на мината).

3. Трети етап – 2020 г. – ремонт на ул.„Васил Левски“.

ІI. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ

Чл. 3. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие до 31.12.2020 година.

(2) Срокът на изпълнение на договорените и възложени ежегодни дейности е в размер на 100 /сто/ календарни дни, считано от получаване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на авансовото плащане за всяка съответна година/ етап, но не по-късно от 31 октомври на съответната година, като договорът се счита за изпълнен с подписване на Окончателен двустранен приемо-предавателен протокол за установяване на действително извършените и приети дейности по договора.

(3) Приемането на извършените дейности по този договор ще бъде осъществено от представители на Възложителя и Изпълнителя, чрез подписване на приемо-предавателен протокол за всеки годишен етап, придружаван от необходимите актове по Наредба № 3 на МРРБ за съставяне актове и протоколи по време на строителството, в случай, че са изискуеми.

III. ЦЕНА

Чл. 4. (1) Общата стойност на договора е в размер на ………………….. лв. / ……………………. лева/ без ДДС, като същата не подлежи на увеличаване, освен в предвидените от закона случаи.

(2) Общата стойност по ал. 1 включва извършването на всички описани дейности, в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 3 и единичните цени в Ценовото предложение на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2, като същата е разпределена поетапно, както следва:

1. Първи етап – 2018 г. – ………………….. лв. / ……………………. лева/ без ДДС.

2. Втори етап – 2019 г. – ………………….. лв. / ……………………. лева/ без ДДС.

3. Трети етап – 2020 г. – ………………….. лв. / ……………………. лева/ без ДДС.

(3) В  посочената стойност на договора се включват всички разходи за материали, механизация, оборудване, работна ръка, допълнителни разходи, необходими за пълното завършване на единица от съответния вид работа, предвидена в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 3.

(4) В цената по ал. 1 е включена и стойност на непредвидени разходи в размер до 2%.

ІV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) За осъществяване предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответна част от посочената, съгласно чл. 4, ал. 1 от настоящия договор максимална сума.

(2) Плащането на стойността на дейностите, предмет на договора, се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договорените цени, съгласно Ценовото предложение на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2, което е неразделна част от този договор, както следва:

1. За Първи етап – 2018 г.:

- Авансово плащане - 40 % в срок до 7 (седем) календарни дни след подписване на настоящия договор и представяне на фактура в оригинал за съответната сума от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Окончателно плащане – 60 % в срок до 30 календарни дни, считано от представяне на подписан двустранен протокол за приемане и предаване на обекта от приемателна комисия назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, установяваща действително извършените и приети СМР, и фактура в оригинал за съответната сума от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Втори етап – 2019 г.:

- Авансово плащане – 40 % в срок до 7 (седем) календарни дни от получаване на Възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за започване на ремонтните дейности за съответната година/етап/ и представяне на фактура в оригинал за съответната сума от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Окончателно плащане – 60 % в срок до 30 календарни дни, считано от представяне на подписан двустранен протокол за приемане и предаване на обекта от приемателна комисия назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, установяваща действително извършените и приети СМР и СРР, и фактура в оригинал за съответната сума от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Трети етап – 2020 г.:

- Авансово плащане – 40 % в срок до 7 (седем) календарни дни от получаване на Възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за започване на ремонтните дейности за съответната година/етап/ и представяне на фактура в оригинал за съответната сума от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Окончателно плащане – 60 % в срок до 30 календарни дни, считано от представяне на подписан двустранен протокол за приемане и предаване на обекта от приемателна комисия назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, установяваща действително извършените и приети СМР и СРР	, и фактура в оригинал за съответната сума от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 6. (1) Плащането на съответната стойност се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка:

BIC:

IBAN:

(2) Извършването на вътрешни компенсирани промени във видовете и количествата на СМР/СРР от количествено-стойностна сметка, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съгласува и утвърждава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди да започне изпълнението им. Единичните цени се вземат от количествено-стойностната сметка, а количествата им се доказват с измерване на място и с подписан двустранен протокол. Частичната замяна на дейности от предмета на поръчката се извършва само в интерес и със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като протоколът се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение.

(3) Възстановяването от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на неусвоените суми и превеждане на дължимите лихви, глоби и неустойки ще се извършва по банков път по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със следните реквизити:

Банка:

IBAN:

BIC:

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- при изпълнение на всички строително-монтажни работи да спазва действащите нормативни актове, БДС, както и да съгласува действията си с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ- Приложение № 3.

- да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените строително-монтажни работи.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на и след приключване на строително-монтажни работи, да осигури условия на безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните актове по охрана на труда, пожарна безопасност и безопасност на движението, както сам и за своя сметка да осигурява спазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труда /ЗЗБУТ / и Наредба № 2/2004 год. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строителството на обекта.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява дейностите, обхванати от предмета на настоящата обществена поръчка с необходимата отговорност, опазващ наличното имущество, техника, материали и документация от повреждане и/или унищожаване.

- да изпълни точно, качествено и в срок възложената му работа, съгласно действащото българско законодателство, уговореното в настоящия договор и приложенията към него.

- да осигурява материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за изпълнение на договора. Материалите се доставят със сертификат за качество на вложените материали.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на изпълнение на строителството да съставя актове за установяване на всички видове СМР, които актове следва да бъдат надлежно подписани от двете страни по настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;

- да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнения предмет на договора;

- да получи възнаграждение съобразно условията на настоящия договор.

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договори за подизпълнение с лицата, които е посочил предварително в офертата си и е представил доказателства за поетите от тях задължения.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 3 /три/ дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на подизпълнител, да изпрати копие на договора или споразумението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с доказателства за изпълнение на условията по критериите за подбор.

Чл. 9. (1) Независимо от ползването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора.

(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишния подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(4) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал.3.

(5) Приемането на проектите и строително-ремонтните работи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за които е сключен договор за подизпълнение се извършва в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- да заплати цената на договора по реда и при условията в него;

- в срок от десет работни дни, считано от подписване на настоящия договор да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за определените от него лица, които ще упражняват инвеститорски контрол, строителен и авторски надзор при изпълнение на строителството.

- да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, както и да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на строителството съгласно този договор и изискванията на нормативните актове.

Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените строителни и монтажни работи, както и срока за цялостно изпълнение на обекта;

- да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените дейности в срок, без отклонение от договореното, без недостатъци и дефекти;

- да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни и монтажни работи по реда и в сроковете, определени в този договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 12. (1)  Гаранционните срокове за извършените СМР/СРР, включително и вложените материали са не по-малко от минимално предвидените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като сроковете започват да текат от датата на подписване на  двустранен прием - предавателен протокол за установяване на действително извършените и приети СМР/СРР за всеки съответен етап.

(2) За установените дефекти през гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до три работни дни след писменото уведомяване и съставяне на констативен протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа по отстраняване на дефектите в минимално необходимия технологичен срок.

Чл. 13. (1)  Всички проявени дефекти, установени през гаранционен срок се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

(2)  След изтичане на срока по чл. 12,  ал.2. , ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може сам да отстрани повредата, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да му възстанови направените разходи.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С окончателното му изпълнение;

2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 30-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати  договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в  производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява този договор в случаите по чл. 118 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

IX. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 18. (1) Страните по настоящия договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 2, т. 27 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

(2) В случай, че страната, която е следвало да  изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непредвидени обстоятелства.

(3) Страната, засегната от непредвидените обстоятелства, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок три дни от настъпването им. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

ХI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

ХII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 20. (1)  При забавено изпълнение на възложените строително- монтажни работи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % от определената цена на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържа неустойката от дължимото възнаграждение.

(2)  При забава в плащане по чл. 4 от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 1% дневно върху стойността на неизпълненото задължение за срока на забавата, но не повече от 10 % от стойността на договора.

(3)  Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

ХІIІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

Чл. 21. (1) Одобрението на извършените строително-монтажни работи се извършва с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружаван от необходимите актове по Наредба № 3 на МРРБ за съставяне актове и протоколи по време на строителството, и финансово-счетоводни документи.

(2) При констатирани недостатъци/несъответствия на извършените дейности с Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 3 и Техническото предложение на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 1, лицата представляващи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подписват Констативен протокол.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, след уведомяване от лицето осъществяващо  строителен надзор да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани дефекти или появили се недостатъци на изпълнените СМР.

(4) В седемдневен срок от подписване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лице, което да подписва Протоколи и други документи, свързани с изпълнението на поръчката по настоящия договор, за което уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. (1) Кореспонденцията по настоящия договор се осъществява само в писмена форма. При промяна в посочените контакти, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

(2) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

(3) Споровете възникнали между страните при или по повод изпълнението на договора, както и тези свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения към същия, се решават по взаимно съгласие -  а при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България и съгласно действащата нормативна уредба.

(4) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

(5) Настоящият договор се подписа в 3 еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6)  Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и може да бъде изменян по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- Техническото предложение на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 1;

- Ценовото предложение на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2;

- Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 3.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                     		ИЗПЪЛНИТЕЛ:

……………………………………………

/ ИВАЙЛО ПЕТРОВ СИМЕОНОВ –

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН/

Съгласувал:

Симка Стоянова –

Директор на дирекция „ФСД“.

# ОБРАЗЕЦ № 8

ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет:

„Ремонт на улична мрежа с. Габра, Община Елин Пелин“

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: |
| Адрес: Страна, код, град, община Квартал, ул., №, Телефон, факс, E-mail: |  |
| Лице за контакти: Трите имена Л.к. №, дата, издадена от, ЕГН Длъжност Телефон / факс / e-mail: |  |
| ИН по ДДС |  |
| ЕИК /код по БУЛСТАТ/ |  |
| Обслужваща банка Титуляр на сметката IBAN BIC |  |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци за участие заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Ремонт на улична мрежа с. Габра, Община Елин Пелин“.

Заявлението съдържа:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката по образец и на оптичен носител или Декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа;

2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

3. документите по чл. 37, ал. 4, когато е приложимо.

4. декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП, когато е приложимо

Освен документите приложени към настоящето заявление в офертата се съдържат и документите, подробно описани в приложения „ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЪДЪРЖА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА“ по образец.

При изпълнение на поръчката .............................................. подизпълнители:*

(ще ползваме/няма да ползваме)

Предвидени подизпълнители:

- …………………

Видове работи от предмета на обществената поръчка, които ще се предложат на подизпълнителя:…………………………….

Дял от стойността на обществената поръчка в проценти:…………

- …………………

Видове работи от предмета на обществената поръчка, които ще се предложат на подизпълнителя:…………………

Дял от стойността на обществената поръчка в проценти:…………….

3….

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________

(име и фамилия)

_____________________

(дата)

______________________

(длъжност на управляващия/ представляващия участника)

______________________

(наименование на участника)

# ОБРАЗЕЦ № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Долуподписаният/ата......................................................................................................в качеството  си на......................................................................................................................

/ръководител, управител, директор и др./

на ................................................................................................................................................,

/наименование на участника/

ДЕКЛАРИРАМ:

Конфиденциален характер, във връзка с наличието на търговска тайна,  представлява следната част от офертата:

- …………………………………………..

- ……………………………………………

- …………………………………………..

- ……

На базата на тази декларация, възложителя няма право да разкрива описаната по-горе част от офертата.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________

(име и фамилия)

_____________________

(дата)

______________________

(длъжност на управляващия/ представляващия участника)

______________________

(наименование на участника)