ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

гр. Елин Пелин, пл. "Независимост" №1,

тел: …………………., факс ……………….

www.elinpelin.org

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Събиране и транспортиране на отпадъци от населените места в Община Елuн Пелuн; почистване на териториите за обществено ползване в населените места в Община Елuн Пелuн; поддържане на зелени площи на територията на град Елин Пелин и с.Гара Елин Пелин; зимно почистване и поддържане на улиците и териториите за обществено ползване в гр. Елин Пелин и с.Гара Елин Пелин.”

I.Възложител

Възложител на обществената поръчка е Кмета на Община Елин Пелин.

1.Предмет на обществената поръчка.

Предмет на обществената поръчка е предоставянето на услуги по:

„Събиране и транспортиране на отпадъци от населените места в Община Елuн Пелuн; почистване на териториите за обществено ползване в населените места в Община Елuн Пелuн; поддържане на зелени площи на територията на град Елин Пелин и с.Гара Елин Пелин; зимно почистване и поддържане на улиците и териториите за обществено ползване в гр. Елин Пелин и с.Гара Елин Пелин.”

## 2.Дейности, включени в обхвата на поръчката:

1. Събиране и транспортиране на отпадъци от населените места в Община Елин Пелин и депониране на Регионално депо за неопасни отпадъци в с. Горна Малина, Община Горна Малина или до друго съоръжение/инсталация за третиране, посочено от Възложителя.

2. Метене и миене на улици и площади – почистване на териториите за обществено ползване в населените места в Община Елин Пелин.

3. Поддържане на зелени площи на територията на гр.Елин Пелин и с.Гара Елин Пелин.

4. Снегопочистване, обработване с подходящи смеси и зимно поддържане на улиците и териториите за обществено ползване в гр. Елин Пелин и с.Гара Елин Пелин.

3.Териториален обхват на поръчката:

Община Елин Пелин.

Системата за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци обхваща всички селища на територията на община Елин Пелин. Годишното количество смесен битов отпадък, което се генерира от жизнената, търговска, производствена и други дейности, от жителите и обитателите на общината, възлиза на около 10 000 тона/год.

4.Видове  отпадъци:

4.1 Битови отпадъци – отпадъци, образувани от домакинствата и „подобни на отпадъците от домакинствата” /§ 1 т. 4 от допълнителните разпоредби от ЗУО/, към тях са отнесени и битовите отпадъци от производствени и други обекти;

4.2 Биоотпадъци /хранителни и кухненски/;

4.3 Биоотпадъци /зелени отпадъци/;

4.4 Сгурия от битово отопление на твърдо гориво през отоплителния сезон;

4.5 ЕГО и строителни отпадъци;

4.6 Отпадъци получени при поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

5.Комуникация, обмен на информация, жалби и сигнали

5.1.Комуникация с Възложителя

5.1.1.Изпълнителят трябва да поддържа телефон/и и електронна поща в своите офиси за непрекъсната  комуникация с Възложителя.

5.1.2.Изпълнителят трябва да осигури мобилна връзка на своите сътрудници и отговорници, които при необходимост да са в непрекъсната връзка с представител на Възложителя.

5.1.3.При промяна на сътрудниците и/или/ отговорниците, както и на телефонните им номера, Изпълнителят трябва да предостави актуализираната информация на Възложителя и/или/ на неговите упълномощени представители.

5.2.Комуникации с обществеността, жалби и сигнали

5.2.1.Сигнали и жалби от физически и юридически лица за некачествено извършени дейности, може да се отправят пряко към Изпълнителя. Същият трябва да предприема коригиращи действия и уведомява Възложителя по съответния ред, съгласно законовите изисквания и предвиденото в договора.

5.2.2.Изпълнителят трябва да записва, съхранява и поддържа база данни за всички получени сигнали, жалби и искания, както и за предприетите коригиращи действия след извършена проверка.

6.Персонал на Изпълнителя

6.1.Изпълнителя следва да разполага с персонал, достатъчен за безпрепятствено изпълнение на дейностите, които са предмет на обхвата на поръчката;

6.2.Изпълнителят трябва да осигури работни дрехи със светлоотразителни ивици за работниците си, които трябва да ги носят по всяко време при изпълнение на дейностите.

7.Наличие на база за съхранение на материали за зимно обезопасяване и престой на машинния парк:

Изпълнителят трябва да разполага с 1 (една) материално-техническа база, предназначена за съхранение на материали за зимно обезопасяване и престой на автомобилния парк.

8. Изпълнителят трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва:

-  Специални  автомобили за събиране и транспортиране на битови отпадъци от съдове  за отпадъци с обем 1100л. и 110л., с обем на надстройката от 16 до 22 куб.м., със  стандарт  за екологичност най-малко ЕВРО 4 или еквивалент – минимум 5 бр.;

- Специален автомобил за събиране и транспортиране на битови отпадъци от съдове за отпадъци с обем 4 куб.м., тип вариопреса, с обем на надстройката от 16 до 24 куб.м., със стандарт за екологичност най-малко ЕВРО 4 или еквивалент – минимум 1 бр.;

- Специален автомобил за събиране и транспортиране на биоразградими отпадъци /хранителни и кухненски/с височина на разтоварващ борд минимум 1,2 м./1200мм/;  със стандарт за екологичност най-малко ЕВРО 4 или еквивалент - минимум 1 бр.;

- Автомобил за събиране и транспортиране на биоразградими отпадъци /зелени отпадъци/ - контейнеровоз или мултифункционален специален, със стандарт за екологичност на автомобила най-малко ЕВРО 4 или еквивалент - минимум 1 бр.;

- Специален автомобил за събиране и транспортиране на сгурия, тип ротопреса, със стандарт за екологичност на автомобила най-малко ЕВРО 4 или еквивалент – минимум 1 бр.;

- Специален автомобил – самосвал /или мултифункционален автомобил/, със стандарт за екологичност най-малко ЕВРО 4 или еквивалент – минимум 1 бр.;

- Мултифункционален специален автомобил за автоматична дезинфекция и измиване на съдове за отпадъци, оборудван с пароструйка, с възможност за събиране и извозване на битови отпадъци,  със стандарт за екологичност най-малко ЕВРО 4 или еквивалент - минимум 1 бр.;

- Челен товарач, най-малко STAGE III или еквивалент – минимум 1 бр.

-  Автоцистерна или специален мултифункционален автомобил за извършване на дейности машинно миене на маркуч и на дюзи, с обем на цистерната мин.8000 л., със стандарт за екологичност най-малко ЕВРО 4 или еквивалент – минимум 1  бр.

- Специален  мултифункционален   автомобил   за  извършване  на  зимна  работа, съоръжен  с  гребло  и разпръскващо  устройство, със стандарт за екологичност най-малко ЕВРО 4 или еквивалент –  минимум 2 бр.

- моторен снегорин с ръчно управление – минимум 1 бр.

- косачка – минимум 6 бр.

- моторна коса – минимум 5 бр.

- моторна резачка – минимум 3 бр.

- храсторез – минимум 1 бр.

- кастрачка с шина – минимум 1 бр.

- моторна метла /уред за засмукване и обдухване/ - минимум 1 бр.

9. Норми, стандарти, разрешителни:

Изпълнителят трябва да извършва услугите в пълно съответствие с изискванията на българското законодателство.

Изпълнителят трябва да притежава и поддържа валидни в рамките на периода на действие на договора за обществена поръчка следните документи:

- Документ за изпълнение на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, издаден съгласно чл.35, ал.3 от ЗУО по реда на глава пета, раздел II от ЗУО, или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз или на друга държава-страна по споразумение за  Европейско икономическо пространство.;

- Сертификат/и за внедрена система за управление на качеството, издаден от акредитирана сертифицираща организация и с обхват съобразно предмета на поръчката.

-  Прилагане на система/схема за управление на околната среда EMAS или еквивалент, с обхват на системата/схемата за управление на околната среда по екологична декларация и/или удостоверение, съобразно предмета на поръчката.

II.Дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от населените места в Община Елuн Пелuн; почистване на териториите за обществено ползване в населените места в Община Елuн Пелuн; поддържане на зелени площи на територията на град Елин Пелин и с.Гара Елин Пелин; зимно почистване и поддържане на улиците и териториите за обществено ползване в гр. Елин Пелин и с.Гара Елин Пелин.

1. СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

1.1. Събиране и транспортиране на отпадъци от съдове за битови отпадъци от населените места в Община Елин Пелин и депониране на Регионално депо за неопасни отпадъци в с. Горна Малина, Община Горна Малина или до друго съоръжение/инсталация за третиране, посочено от Възложителя

Видът, броя и местонахождението на съдовете за битови отпадъци, към момента на обявяване на обществената поръчка, са посочени в Приложение А към Техническата спецификация.

Технологичните операции при събиране и транспортиране на отпадъци включват:

- Изнасяне на съдовете до сметосъбиращия автомобил;

- Изсипване в сметосъбиращия автомобил;

- Почистване на територията на контейнерната площадка;

- Връщане на съдовете по местата им.

Всички съдове за битови отпадъци трябва да са разположени на подходящи места, така, че да не пречат на движението и да позволяват лесен достъп за сметосъбиращите автомобили.

Съдовете за битови отпадъци се обслужват по съгласуван с Възложителя месечен график, който се предоставя от Изпълнителя до 25-то число на настоящия месец за следващия.

Честотата на събиране и транспортиране на отпадъци от съдове за битови отпадъци е указана в годишната Заповед на Кмета на Общината за определяне на районите и честотата на извозване на отпадъците, съгласно чл.63, ал.2 от ЗМДТ.

Забележка: За 2018 г. Заповед № 932/26.10.2017 г . на Кмета на Община Елин Пелин има изменение във връзка с входирани докладни записки.

Към момента на обявяване на обществената поръчка, честотата на събиране и транспортиране на отпадъци е следната:

| .N2 | Населено място | 110л, "Мева"- Кратност (седмично) | 1l00л. "Бобър" Кратност (седмично) | Контейнер 4 куб. м. . . Кратност (седмично) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гр. Елин Пелин | 1 п./седм. | Ежедневно | 2 п./седм. |
| 2. | Гара Елин Пелин | 1 п. /седм. | 2,5 п./седм. | 1 п./седм. |
| 3. | с. Нови хан | 1 п. /седм. | 1,5 п./седм.. | 1 п. /седм. |
| 4. | с. Лесново | 1 п. /седм. | 1 п. /седм. | 1 п. /седм. |
| 5. | с. Равно Поле | 1 п. /седм. | 1 п. /седм. | 1 п. /седм. |
| 6. | с. Габра | 1 п. /седм. | 1 п. /седм. | 1 п. /седм. |
| 7. | с.Мусачево | 1 п. /седм. | 1 п. /седм. | 1 п. /седм. |
| 8. | с. Петково | 1 п. /седм. | 1 п. /седм. | 1 п. /седм. |
| 9. | с. Доганово | 1 п. /седм. | 1 п. /седм. | 1 п. /седм. |
| 10 | с. Столиник | 1 п. /седм. | 1 п. /седм. | 1 п. /седм. |
| 11 | с. Голема Раковица |  | 1 п. /седм. | 1 п. /седм. |
| 12 | с. Григорево | 1 п. /седм. | 1 п. /седм. | 1 п. /седм. |
| 13 | с. Елешница | 1 п. /седм. | 1 п. /седм. | 1 п. /седм. |
| 14 | с. Чурек |  | 1 п. /седм. | 1 п. /седм. |
| 15 | с. Огняново |  | 1 п. /седм. | 1 п. /седм. |
| 16 | с. Караполци |  | 1 п. /седм. |  |
| 17 | с. Богданлия |  | 1 п. /седм. |  |
| 18 | с. Потоп |  | 1 п. /седм. |  |
| 19 | с. Крушовица |  | 1 п. /седм. |  |
| 20 | в. з. Побит камък |  |  | 1 п. /седм. |
| 21 | в.з.Гладно поле |  |  | 1 п. /седм. |

Забележка: Броят на съдовете за събиране и транспортиране на отпадъци подлежи на промяна от Възложителя, според неговите нужди - за да бъдат отчетени промени: новопостроени сгради, разрушени такива, нови квартали и/или други места за обществено ползване, или други промени, както и бюджета на Възложителя.

1.2. Събиране и транспортиране на биоотпадъци /хранителни и кухненски/;

•	Биоразградими отпадъци от ресторанти и заведения за хранене:

Отпадъците ще се транспортират до Регионално депо за неопасни отпадъци в с. Горна Малина, Община Горна Малина или до друго съоръжение/инсталация за третиране, посочено от Възложителя. Изпълнителят ще извършва отделно събиране и транспортиране на генерираните  биоразградими отпадъци от ресторанти и заведения за хранене, по определен ред, отделно от общия битов отпадък, като Възложителят ще разположи PVC съдове с обем 240 л. и 1100 л. за извършване на дейността на определени места.

•	Биоразградими отпадъци от домакинствата

Отпадъците ще се транспортират до Регионално депо за неопасни отпадъци в с. Горна Малина, Община Горна Малина или до друго съоръжение/инсталация за третиране, посочено от Възложителя. След пускане в експлоатация на инсталацията Изпълнителят ще извършва отделно събиране и транспортиране на генерираните  биоразградими отпадъци от домакинствата, по определен ред, отделно от общия битов отпадък, като Възложителят ще разположи PVC съдове с обем 240 л. за извършване на дейността.

1.3. Събиране и транспортиране на биоотпадъци /зелени отпадъци/;

•	Зелени отпадъци от паркове, градини и дворове на домакинства:

Отпадъците ще се транспортират до Регионално депо за неопасни отпадъци в с. Горна Малина, Община Горна Малина или до друго съоръжение/инсталация за третиране, посочено от Възложителя. След пускане в експлоатация на инсталацията Изпълнителят ще извършва отделно събиране и транспортиране на генерираните  биоразградими отпадъци от паркове, градини и дворове на домакинства, по определен ред, отделно от общия битов отпадък, като Възложителят ще разположи PVC съдове с обем 240 л. и 1100 л. и/или метални контейнери с обем 4 куб.м. за извършване на дейността на определени места.

1.4. Събиране и транспортиране на сгурия

Отпадъците ще се транспортират до Регионално депо за неопасни отпадъци в с. Горна Малина, Община Горна Малина или до друго съоръжение/инсталация за третиране, посочено от Възложителя. Изпълнителят ще извършва отделно събиране и транспортиране на генерираните  отпадъци, по определен ред, отделно от общия битов отпадък, като Възложителят ще разположи метални съдове с обем 110 л. за извършване на дейността на определени места.

1.5. Почистване, натоварване и транспортиране на ЕГО и строителни отпадъци

Отпадъците ще се транспортират до Регионално депо за неопасни отпадъци в с. Горна Малина, Община Горна Малина или до друго съоръжение/инсталация за третиране, посочено от Възложителя, след писмена заявка от Възложителя.

Забележка: За изготвяне на ценовите си предложения за дейности по т.1.2., т.1.3.,т.1.4. и т.1.5. участниците могат да ползват разстоянията в километри от населените места до Регионално депо за неопасни отпадъци в с. Горна Малина, Община Горна Малина, подадени в Приложение А1 към Техническата спецификация.

1.6. Миене и дезинфекция на съдове за отпадъци с обем 1100л.

Миене и дезинфекция на съдове за отпадъци с обем 1100л. е необходимо да се извършва минимум един път годишно, а по преценка на Възложителя - и по-често.

1.7. Ръчно събиране на отпадъци от улични кошчета

Броят и местонахождението на уличните кошчета, към момента на обявяване на обществената поръчка, са посочени в Приложение А към Техническата спецификация.

Уличните кошчета са разположени предимно по автобусни спирки, тротоари, пешеходни зони и паркове.

Отпадъците от уличните кошчета се събират ръчно от работник в найлонови чували. След напълване на найлоновия чувал, събраният от кошчетата отпадък се изсипва в най-близкия контейнер с обем 1100л. или 4 куб.м.

Уличните кошчета се обслужват всеки работен ден или по-често, ако се налага.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съдовете за битови отпадъци са собственост на Община Елин Пелин.

Основното изискване към участниците по отношение на събиране и транспортиране на отпадъци е свързано с правилната организация за събиране и транспортиране на отпадъците до действащото депо, с оглед на това да няма преливащи съдове и при спазване на Заповедта на Кмета на Общината за определяне на районите и честотата на извозване на отпадъците, съгласно чл.63, ал.2 от ЗМДТ.

В офертите си, участниците трябва да представят организация за събиране и транспортиране на отпадъци от населените места в Община Елин Пелин.

Разстоянията в километри от населените места до Регионално депо за неопасни отпадъци в с. Горна Малина, Община Горна Малина, са подадени в Приложение А1 към Техническата спецификация. В случай, че Възложителят посочи транспортирането на отпадъците да се извършва до друго съоръжение/инсталация за третиране, предложената единична цена за събиране и транспортиране на отпадъци от участниците няма да бъде променяна за периода на действие на договора за обществена поръчка.

Събиране и транспортиране на отпадъци при извънредни ситуации:

Възложителят може да поиска от Изпълнителя да предприеме действия по събиране и транспортиране на отпадъци при организирани събития, мероприятия или при извънредни ситуации по изрична писмена заявка.

Обслужването на допълнителните съдове за отпадъци и изпълнението на допълнителни дейности се извършва след писмено възлагане към Изпълнителя от страна на Възложителя, не по – късно от 72 часа преди събитието /мероприятието/, в което се определя срока за изпълнение на дейностите и начина на заплащане.

Събраните твърди битови отпадъци следва да се транспортират за депониране до Регионално депо за неопасни отпадъци в с. Горна Малина, Община Горна Малина или до друго съоръжение/инсталация за третиране, посочено от Възложителя.

2. ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН:

2.1. Ръчно метене на улици, тротоари и други места за обществено ползване

Улиците, тротоарите и другите места за обществено ползване, които ще се почистват, площите им и седмичните кратности /минимални/, са посочени в Приложение Б към Техническата спецификация.

Дейността може да се извършва целогодишно, в зависимост от метеорологичните условия.

Улиците, тротоарите и другите места за обществено ползване ще се метат по съгласуван с Възложителя месечен график, който се предоставя от Изпълнителя до 25-то число на настоящия месец за следващия.

Работниците на Изпълнителя трябва да са снабдени със задължителен инвентар /ръкавици, метла, фараж за събиране на отпадъците/.

Изпълнителят не трябва да допуска натрупване на събраните отпадъци върху решетките на дъждоприемните шахти и в тях, капаци на други шахти и върху прилежащите тревни площи.

В офертите си участниците трябва да предложат организация на работата.

2.2. Ръчно почистване на тротоарни площи от треви, бурени и др.

Дейността се извършва при необходимост, най-малко веднъж месечно през пролетно-летния сезон /от м.април до м.септември/, от работници на Изпълнителя, като всеки е  снабден със задължителен инвентар /ръкавици, мотика, метла, фараж и др./, както и чували за събиране на отпадъците.

Изпълнителят не трябва да допуска натрупване на събраните отпадъци върху решетките на дъждоприемните шахти и в тях, капаци на други шахти и върху прилежащите тревни площи.

2.3. Ръчно почистване на уличното платно от отпадъци, като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст и др.

Дейността се извършва след приключване на зимния сезон и при необходимост след дъждове и др.

Почистват се регулите на уличните платна до 0,5 м от края на тротоара за цялата дължина на пътното платно от натрупани отпадъци /остатъци от смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст и др./.

Изпълнителят не трябва да допуска поставянето на събраните отпадъци на тротоарите и тревните площи.

2.4. Механизирано миене с маркуч на улици, тротоари, площади и други места за обществено ползване с автоцистерна или специален мултифункционален автомобил

Улиците с конкретни параметри на уличното платно, тротоарите и площадите, които ще се почистват, площите им, са посочени в Приложение В към Техническата спецификация.

Дейността се извършва след като тротоарите и регулите на уличните платна са почистени от натрупани отпадъци /наноси, пясък, пръст и др./, минимум два пъти годишно за гр.Елин Пелин и един път годишно за останалите населени места, в които инфраструктурата позволява, след писмено възлагане към Изпълнителя от страна на Възложителя.

2.5. Механизирано миене с дюзи на улици и площади с автоцистерна или специален мултифункционален автомобил

Улиците с конкретни параметри на уличното платно и площадите, които ще се почистват, площите им, са посочени в Приложение В1 към Техническата спецификация.

Дейността се извършва след като регулите на уличните платна са почистени от натрупани отпадъци /наноси, пясък, пръст, кал и др./, след писмено възлагане към Изпълнителя от страна на Възложителя.

2.6. Механизирано оросяване на улици и площади с вода с автоцистерна или специален мултифункционален автомобил

Дейността се извършва против запрашаване или за охлаждане през летния сезон, когато температурите са високи, след писмено възлагане към Изпълнителя от страна на Възложителя.

3. ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ЕЛИН ПЕЛИН И С.ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН

Основна част от дейностите по поддържане на зелените площи са оборка, грапане, косене, събиране и извозване на окосената трева. Живите плетове и храсти се поддържат в добър външен вид чрез резитби. Дървесната растителност се поддържа в безопасни размери чрез редовни резитби на короните. При констатиране на болни или изсъхнали дървета се извършва отсичането им с или без автовишка, в зависимост от техните размери, след издаване на Разрешение за отсичане от Възложителя. Всички клони се раздробяват с дробилна машина и заедно с разтрупените дървета се извозват до определените от Възложителя места. При възлагане се извършва поливане на тревни площи и цветни фигури. През есента задължителна манипулация е събиране на опадалата шума.

Дейностите ще се извършват на териториите на гр.Елин Пелин – Градски парк, градски парк Наро-Фоминск, Болница, Детски градини, централна градска част, междублокови пространства, ул.Мургаш, ул.Средец, местност Църквето и др. и на с.Гара Елин Пелин – селищен парк, площта пред сградата на кметството, детски площадки.

Дейностите са:

3.1. Оборка на междублокови пространства, детски площадки и други места за обществено ползване

3.2. Грапане на тревни площи

3.3. Машинно косене на тревни площи и събиране на окосена трева

3.4. Машинно косене на стръмни скатове

3.5. Резитба на храсти

3.6. Резитба на жив плет

3.7. Кастрене на клони с автовишка

3.8. Кастрене на клони без автовишка

3.9. Раздробяване на клони с дробилна машина

3.10. Разтрупяване на паднали дървета

3.11. Отсичане на дървета с диаметър до 40 см. без автовишка

3.12. Отсичане на дървета с диаметър от 41 до 60 см. без автовишка

3.13. Отсичане на дървета с диаметър от 61 до 100см. без автовишка

3.14. Отсичане на дървета с диаметър до 40 см. с автовишка

3.15. Отсичане на дървета с диаметър от 41 до 60 см. с автовишка

3.16. Отсичане на дървета с диаметър от 61 до 100 см.с автовишка

3.17. Поливане на тревни площи и цветни фигури

3.18. Събиране на шума

3.19. Товарене и извозване на растителни отпадъци / клони, шума, трева, цветя и др./

4. ЗИМНО ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЦИТЕ И ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ГР. ЕЛИН ПЕЛИН И С.ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН

Дейностите по зимно почистване и поддържане на улици и територии за обществено ползване ще се извършват на териториите на гр.Елин Пелин и на с.Гара Елин Пелин, в периода от 01 ноември до 31 март, в зависимост от метеорологичните условия.

Изпълнителят трябва да изготви и да представи в срок до 15 септември на съответната година Оперативен план за зимно почистване и поддържане, който да се съгласува с Възложителя. Изпълнителят трябва да предостави за сведение на Възложителя лист за безопасност на материалите, които ще използва за обезопасяване при зимни условия.

Възложителят има право писмено да връща на Изпълнителя Оперативния план за преработка  с конкретни изисквания.

Изпълнителят е длъжен да следи метеорологичните прогнози и да създаде необходимата организация по снегопочистване за осигуряване на безопасността на движение. При прогнози за евентуален снеговалеж Изпълнителят организира снегопочистващата техника в готовност за работа.

Дейностите по зимно почистване и поддържане започват по предложение на Изпълнителя, след регистрирано съгласие на Възложителя.

Улиците, булевардите и другите места за обществено ползване, които ще се почистват, и площите им, са посочени в Приложение Г към Техническата спецификация.

4.1. Механизирано почистване от сняг на улици, площади и други места за обществено ползване със специални мултифункционални автомобили за извършване на зимна работа

При извършване на дейността снежната покривка трябва да се отстрани от уличното платно чрез последователното изтласкване на снега от оста на пътя към регулите. Снегоринните машини по време на снеговалежа трябва да се движат по предварително съгласувани маршрути,  периодично през определен интервал от време, като се изчаква технологично време за действие на реагентите за разтопяване на снега и леда.

Дейност "Механизирано почистване от сняг на улици, площади и други места за обществено ползване със специални мултифункционални автомобили за извършване на зимна работа" може да се извършва едновременно с дейност „Механизирано разпръскване на смеси за обезопасяване на уличните платна със специални мултифункционални автомобили за извършване на зимна работа".

В резултат на тези дейности уличното платно следва да се почисти до настилка /без сняг, лед и снежна каша/, в случаите, когато снеговалежът е спрял, и да се осигури безопасно движение за автомобилите.

4.2.Механизирано разпръскване на смеси за обезопасяване на уличните платна със специални мултифункционални автомобили за извършване на зимна работа

Дейността трябва да се изпълнява при започване на снеговалежа, при задържане на сняг на пътното платно за движение /дебелина на снежната покривка до 3 см./. Резултатът от обработката със смеси трябва да е стопяване на снега и леда до настилка, като се осигурят безопасни условия за движение.

При слаб снеговалеж, началото на дейността трябва да е до 30 мин. след започване на снеговалежа, а при силен снеговалеж - до 15 мин. след започване на снеговалежа. Трябва да се обработва цялото улично платно, с цел да се предотврати залепването и уплътняването на снега в резултат на движението на автомобилите.

Дейността трябва да се извършва съобразно метеорологичните условия, по определените маршрути за специализираната техника, оборудвана със специални уредби, монтирани на автомобилите. Уредбите да са снабдени с дозиращи устройства за разпръскване на смеси.

Разпръскващите устройства трябва да осигуряват равномерно разпределение на материалите върху пътното платно за движение, като за целта да позволяват регулиране на широчината на разпръскване в границите от 2 до 6 м. и от 4 до 12м.

Изпълнителят трябва да гарантира, че има на склад достатъчно количество смеси за обезопасяване на площите при снеговалеж и поледица.

При продължаване на снеговалежа двете дейности се изпълняват отново, като се изчаква технологично време за действие на реагентите. Тези операции се повтарят през цялото времетраене на снеговалежа.

4.3. Механизирано почистване от сняг на тротоари и други места за обществено ползване с моторен снегорин с ръчно управление

При извършване на дейността, снегът се отстранява от площите на тротоари и други места за обществено ползване.

Дейността се извършва с моторен снегорин с ръчно управление по равна настилка.

4.4. Ръчно почистване от сняг на тротоари

Прилага се за участъци, където е невъзможно или нецелесъобразно механизирано почистване.

Изпълнителят почиства решетките на дъждоприемните шахти от сняг и лед, с цел осигуряване отвеждането на водата при снеготопене.

4.5. Ръчно обработване на тротоари, чрез разпръскване на подходящи смеси

Реагентите се разпръскват ръчно, равномерно, само на заледените места, като се пазят стволовете на дърветата и тревните площи.

4.6.Технологичен престой в режим на готовност /зимен сезон/ - 12 часа – от 19.00ч.до 7.00ч.

За по-добра организация и по-навременна реакция при прогноза за снеговалеж, Изпълнителят е необходимо да осигури присъствие /технологичен престой в режим на готовност/ на шофьори и машинисти, които работят със зимна техника.