ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР

НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ

ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – СОФИЯ

БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 136, ЕТ. 10

ГР. СОФИЯ

На Ваш изх. № 6434-5710/11.10.2019 г.

И С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

От „Акрипол Коутингс“ ООД, адрес за контакти: Област София, общ. Елин Пелин, с. Григорево, п.код 2108, Стопански двор, Телефон: 0888816879, имейл адрес alex_s_auto@mail.bg

/име, адрес и телефон за контакт/

Област София, общ. Елин Пелин, с. Григорево, п.код 2108, Стопански двор,

ЕИК: 201417269

/седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/

Управител на фирмата-възложител: Мартин Топалов

Лице за контакти: Мартин Топалов, телефон: 0888816879

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на многофункционална сграда, включваща цех за производство на бои на водна основа, складове с офиси” в проектен имот с № 001063, образуван от имоти № 001050 и № 001056, м. „Горно ливаде“ и транспортен достъп по полски път №001057, землище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин

Прилагам:

- Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

- Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ.

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

С уважение,

МАРТИН ТОПАЛОВ

Управител на „Акрипол Коутингс“ ООД

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

за инвестиционно предложение за

„Изграждане на многофункционална сграда, включваща цех за производство на бои на водна основа, складове с офиси” в проектен имот с № 001063, образуван от имоти № 001050 и № 001056, м. „Горно ливаде“и транспортен достъп по полски път №001057, землище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

„Акрипол Коутингс“ ООД

Седалище и адрес на управление: Област София, общ. Елин Пелин, с. Григорево, п.код 2108, Стопански двор, имейл адрес alex_s_auto@mail.bg

Управител на фирмата-възложител: Мартин Топалов

2. Пълен пощенски адрес.

Област София, общ. Елин Пелин, с. Григорево, п.код 2108, Стопански двор

3. Телефон: 0888816879

4. Лице за контакти.

Мартин Топалов, телефон: 0888816879

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) Размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Настоящото инвестиционно предложение на „Акрипол Коутингс“ ООД е свързано с изграждане на многофункционална сграда, включваща цех за производство на бои на водна основа, офисна част и складово помещение за суровините и готовата продукция. Производствения процес ще се осъществява в производствено помещение, в което ще бъдат монтирани два миксера (хомогенизатори). Производствената и складовата част ще бъдат с площ около 500 м2.

Сградата ще бъде разположена в имот с проектен № 001063, образуван от имоти с №№ 001050, 001056, м. „Горно ливаде”, землището на гр. Елин Пелин.

В цеха ще се произвеждат бои на водна основа, като основните продукти ще са прозрачен лак и бяла боя.

Капацитетът на цеха ще бъде за производство на до 10 т/месец бои на водна основа.

Водоснабдяването на сградата ще се осъществи от водопроводната мрежа в района. Електроснабдяването на сградата ще се осъществи от електроразпределителната мрежа. Отоплението на обектите ще се осъществи посредством климатични инсталации. Транспортния достъп до имота се осигурява по съществуващ асфалтов път и по полски път (имот № 001057 по КВС на гр. Елин Пелин). Отпадъчните битово-фекални води от обекта ще се заустват в изгребна яма.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Инвестиционното предложение няма връзка с други одобрени или съществуващи инвестиционни предложения.

Поземлени имоти с № 001050, 001056, в които ще се осъществи настоящото инвестиционно предложение, представляват земеделски земи и са незастроени. На около 40 м в южна посока е складовата база на „Бонико 72“ ЕООД, в която се съхраняват хранителни стоки. Предвид характера на дейностите, които ще се осъществяват в цеха за производство на бои и лакове и дейностите в най-близко разположените обекти (складови бази), няма вероятност от кумулиране на въздействията върху околната среда.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

По време на строителството не се предвижда директна експлоатация на природни ресурси. За изграждането на предвидената многофункционална сграда ще бъдат доставяни готви фракции инертни материали, строителни конструкции и бетонни смеси. Хумусният пласт от строителната площадка ще се отнема отделно преди започването на строителните дейности, след което ще се използва за вертикална планировка на терена.

По време на експлоатацията ще се използва вода за питейно-битови нужди, която ще се осигурява от съществуващата водопроводна мрежа в района. Вода за технологични нужди няма да се използва.

г) генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

При строителството ще се генерират следните видове отпадъци:

- 17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06;

- 17 04 07 – смеси от метали.

Те ще бъдат в минимални количества, като точните обеми не могат да бъдат посочени, тъй като те зависят от качеството на изпълнението на строителните работи. Всички отпадъци от строителството ще се събират разделно в специализирани контейнери и ще се предават за последващо третиране/оползотворяване въз основа на писмен договор.

При експлоатацията ще се генерират следните видове отпадъци:

- 08 01 11* - отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества;

- 08 01 12 – отпадъчни бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 11;

- 15 01 02 – пластмасови опаковки;

- 15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.

Тези отпадъци ще се генерират при бракуване на негодни за употреба продукти, получени в резултат на производствения процес или при дефектиране на опаковките, които ще се използват. Поради това количествата им на настоящия етап не могат да бъдат посочени, но те ще бъдат минимални. Генерираните отпадъци ще се събират разделно по вид, след което ще се предават на специализирана фирма за обезвреждане/оползотворяване.

При експлоатацията на цеха ще се генерират единствено битово-фекални отпадъчни води, които ще се заустват в изгребна яма.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана със замърсяване и вредно въздействието върху околната среда, тъй като описания в настоящата информация производствен процес не представлява източник на емисии в околната среда.

Дискомфорт е възможен по време на строителството на многофункционалната сграда, изразяващ се в повишени нива на шум и прахови емисии от строителната механизация. Тези въздействия ще са временни (само при изпълнението на конкретни дейности) и локални (в границите на строителната площадка).

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

На територията на предприятието ще се използват и съхраняват следните химични вещества и смеси:

1.	Акрилна дисперсия на водна основа – Acrilem AS200, Acrilem AS143, Joncryl 651, Joncryl 8322 – до 6 000 кг.

2.	Бутил Гликол – до 400 кг.

3.	Дипропилен Гликол – N – Бутил Етер – Solvenon DPnB – до 100 кг.

4.	Противопенител на основа на минерални масла – Dapro DF21 – до 50 кг.

5.	Полиетиленова вакса (на водна основа) – Lanco PE1500F – до 200 кг.

6.	Селициев диоксид (матиращ агент за водни системи) – Lanco Matt 2000 – до 100 кг.

7.	Полиуретанов сгъстител на водна основа – Bentone DE, Rheolate 299 – до 150 кг.

8.	Талк – до 100 кг.

9.	Бял Пигмент (Титанов двуокис) – Кронос Титанов двуокис – до 700 кг.

10.	Оцветител – Xfast Black 0066 – до 200 кг.

Те ще се съхраняват в складово помещение с капацитет за съхраняване на общо 8 т химични вещества/смеси под формата на суровини или готов продукт. В складовото помещения ще бъдат разположени съответните съдове за събиране на химичните вещества при евентуалното им разпиляване извън опаковките.

При производството ще се използват единствено хомогенизатори за смесване на суровините. Експлоатацията им не е свързана с рискове от големи аварии, а единствено с прекъсване на производствения процес до отстраняване на евентуален технически проблем.

Съгласно заключението в изготвеното Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал (внесено в РИОСВ – София с вх. № 6434-11162/13.09.2019 г.), предприятието не се класифицира като такова с висок или нисък рисков потенциал.

Най-близките предприятия/съоръжения с висок/нисък рисков потенциал до избраната площадка са „Складова база за химически продукти“ с оператор „Финтех“ ООД, разположена в землището на с. Равно поле, общ. Елин Пелин и отстояща на около 8 км от проектен поземлен имот с № 001063, и „Складова база за съхранение на пиротехнически изделия“ с оператор „Енигма“ ООД, разположена в гр. Елин Пелин и отстояща на около 4 км от горецитирания имот. Поради това не може да се очаква кумулативно въздействие при евентуална аварийна ситуация в предприятията.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с пряко или косвено въздействие върху води, предназначени за питейно-битови нужди; води, предназначени за къпане; минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди.

Тъй като строителството и експлоатацията на цеха, предмет на описаното инвестиционно предложение ще се осъществи извън урбанизирани територии, предназначени за жилищни и обществени функции, не се очакват наднормени нива на шум и вибрации в жилищни и обществени сгради и урбанизирани територии.

При реализацията на дейностите не се генерират йонизиращи и нейонизиращи лъчения, както и отделяне на химични и биологични замърсители в околната среда.

- Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Многофункционалната сграда, включваща цех за производство на бои на водна основа и складове с офиси ще бъде изградена в проектен имот с № 001063, образуван от имоти № 001050 и № 001056, м. „Горно ливаде“, землище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин.

Строителството на сградата ще се осъществява изцяло в границите на посочения имот, без да се засягат съседни терени, в т.ч. и за временни дейности по време на строителството.

- Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Инвестиционното предложение е за изграждане на „Многофункционална сграда, включваща цех за производство на бои на водна основа, складове с офиси” в проектен имот с № 001063, образуван от имоти с №№ 001050, 001056, м. „Горно ливаде”, землището на гр. Елин Пелин. Планираната многофункционална сграда ще се състои от офисна част, производствено помещение, в което ще се монтират хомогенизатори и складова част към него. Производствената и складовата част ще бъдат с площ около 500 м2.

В цеха ще се произвеждат бои на водна основа, като основните продукти ще са прозрачен лак и бяла боя. За целта в производствената част ще се монтират два дисолвера (миксер-хомогенизатор), в който ще се смесват продуктите съгласно определената рецептура. Капацитетът на предприятието ще бъде за производство на до 10 т/месец готови продукти.

Фигура 1 Машина за смесване на суровините (хомогенизатор)

Технологичния процес се състои в смесване на необходимите химични вещества (суровини) съобразно конкретна рецептура на произвеждания продукт в съда на хомогенизатора, разбъркване за определено време и ръчно пълнене на готовия продукт в оригиналните опаковки, освободени от използваните суровини. При тази технологична схема не протичат химични процеси.

При производствения процес ще се използват следните химични вещества и смеси:

1.	Акрилна дисперсия на водна основа – Acrilem AS200, Acrilem AS143, Joncryl 651, Joncryl 8322.

2.	Бутил Гликол.

3.	Дипропилен Гликол – N – Бутил Етер – Solvenon DPnB.

4.	Противопенител на основа на минерални масла – Dapro DF21.

5.	Полиетиленова вакса (на водна основа) – Lanco PE1500F.

6.	Селициев диоксид (матиращ агент за водни системи) – Lanco Matt 2000.

7.	Полиуретанов сгъстител на водна основа – Bentone DE, Rheolate 299.

8.	Талк.

9.	Бял Пигмент (Титанов двуокис) – Кронос Титанов двуокис.

10.	Оцветител – Xfast Black 0066.

При производството на прозрачен лак и бяла боя ще се спазват съответно следните рецептури:

За прозрачен лак:

1.     Акрилна дисперсия (водна основа)                            - 70 %

2.     Бутил Гликол                                                                 - 5 %

3.     Дипропилен Гликол – N – Бутил Етер                         - 1%

4.     Противопенител (на основа на минерални масла)   - 0.5 %

5.     Полиетиленова вакса (на водна основа)                   - 2 %

6.     Селициев диоксид (матиращ агент за водни системи) – 1 %

7.     Полиуретанов сгъстител (на водна основа)             - 1.6 %

8.     Вода                                                                              - 18.9 %

За бяла боя:

1.     Акрилна дисперсия (водна основа)                            - 50 %

2.     Диспергатор за водни системи                                     0.5%

3.     Бутил Гликол                                                                 - 3 %

4.     Дипропилен Гликол – N – Бутил Етер                         - 1%

5.     Бутил Дигликол                                                             - 1 %

6.     Противопенител (на основа на минерални масла)   - 0.5 %

7.     Полиетиленова вакса (на водна основа)                   - 3 %

8.     Селициев диоксид (матиращ агент за водни системи) – 1 %

9.     Полиуретанов сгъстител (на водна основа)             - 1.8 %

10.  Вода                                                                              - 21.2 %

11.  Талк                                                                               - 2 %

12.  Бял Пигмент (Титанов двуокис)                                 - 15 %

Необходимите суровини ще се претеглят преди смесването им. След добавянето на всеки един от компонентите съобразно конкретната рецептура в казана на миксера, ще се извършва разбъркване на сместа при различни обороти и различно време.

Следва контрол на вискозитета на готовите продукти и дозиране в опаковките, освободени от суровините.

В складовото помещение се предвижда да се съхраняват произведените бои до експортирането им до крайния клиент.

Суровините за производството на боите и лаковете ще бъдат доставяни в пластмасови IBC контейнери от по 1000 кг и метални варели по 200 кг. Готовата продукция ще се пакетира в същите опаковки.

Съдовете, в които ще се съхраняват суровините и готовата продукция, ще се разполагат на обособени палето-места, под които ще бъдат разположени събирателни вани за събиране на веществата и смесите при евентуален разлив. Всяко палето-място ще заема площ от 2 м2 и ще е с капацитет за съхранение на 0,6 т суровина/готов продукт. Цялото складово помещение ще бъде организирано с 13 – 14 палето-места или за съхранение на общо 8 т химични вещества/смеси под формата на суровини или готов продукт. Останалата част от складовото помещение ще се ползва за обслужващи дейности (пътеки за товарене, разтоварване и разпределение на материалите).

Посоченото разпределение на палето-местата и обслужващите площи в складовото помещение е оптимално, тъй като намеренията на „Акрипол Коутингс“ ООД са в предприятието да могат да се съхраняват необходимите суровини и съответно готови продукти за дейността в рамките на един месец – след използването на суровините за производство на даден продукт, продуктът ще се подрежда на палето-местата освободени от суровините до експедицията му. След това ще се доставят нови партиди суровини на освободените палето-места.

- Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура, като транспортния достъп ще се  осигури  от полски път с № 001057, граничещ с имота и съществуващия асфалтов път.

- Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Планирано е строителството да започне в началото на 2020 г. (първо тримесечие), като точна дата не може да се посочи, поради необходимостта от провеждане на изискващите се процедури по Закона за устройство на територията, разрешаващи строителството.

Предприятието ще бъде пуснато в експлоатация в срок до 6 месеца от началото на строителството.

При производствения процес няма да протичат реакции на химическо превръщане, а единствено смесване и хомогенизиране на суровините до получаване на готов продукт.

6. Предлагани методи за строителство.

При изграждането на сградата, предмет на настоящото инвестиционно предложение, ще се ползват традиционни методи за строителство, включващи направа на изкопи и насипи, кофражни и бетонови работи.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

„Акрипол Коутингс“ ООД е с основен предмет на дейност производство на бои и лакове, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешнотърговска и външнотърговска дейност. Дружеството възнамерява да разшири производствената си дейност, като за целта е необходимо да бъде построена нова производствена сграда. Избраното местоположение е подходящо от гледна точка на инфраструктурната обезпеченост на имота и стратегическото му местоположение за логистика на продукцията.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

В Приложение № 1 е представена Скица – проект № К09926/15.01.2019 г. на имот с № 001063, в землището на гр. Елин Пелин.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Имот с № 001063, в землището на гр. Елин Пелин ще бъде с начин на трайно ползване Складов терен. Същия граничи с полски път (имот № 001057) и земеделски територии – ниви (имоти с № 001051, 001055 и 001049). Земеползването в съседните терени няма да бъде нарушено или затруднено вследствие реализацията на инвестиционното предложение.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Предприятието ще бъде разположено в проектен поземлен имот с № 001063, образуван от имоти с №№ 001050, 001056, м. „Горно ливаде”, землището на гр. Елин Пелин. Към настоящия момент двата имота са незастроени и се ползват като земеделска земя – ниви.

Имотите не попадат в планински и гористи местности, водни течения, повърхностни водни обекти, защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, паметници на културата и др.

Разглежданата територия не попада в границите на защитени зони, обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона за опазване на дивите птици BG0002004 „Долни Богров – Казичене“, обявена със Заповед № РД-573/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), която е разположена на повече от 5 км от поземлен имот с № 001063.

Предприятието ще бъде разположено извън границите на населени места, като най-близкото населено място е гр. Елин Пелин, разположен на повече от 350 м южно от границите на проектен поземлен имот с № 001063.

Територията, в която е предвидено да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на санитарно-охранителни зони по смисъла на чл. 119, ал. 4, т. 2 от Закона за водите.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Не се предвиждат.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За реализацията на инвестиционното предложение е необходимо издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията от община Елин Пелин.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. Съществуващо и одобрено земеползване;

Инвестиционното предложение ще бъде разположено в проектен поземлен имот с № 001063, образуван от имоти с №№ 001050, 001056, м. „Горно ливаде”, землището на гр. Елин Пелин. Към настоящия момент двата имота са незастроени и се ползват като земеделска земя – ниви. За застрояването е променено предназначението на имота, който ще се ползва като складов терен.

Реализацията на инвестиционното предложение не води до въздействие върху съществуващото и одобрено земеползване в съседните територии.

2. Мочурища, крайречни области, речни устия;

Не се засягат.

3. Крайбрежни зони и морска околна среда;

Не се засягат.

4. Планински и горски райони;

Не се засягат.

5. Защитени със закон територии;

Не се засягат.

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона за опазване на дивите птици BG0002004 „Долни Богров – Казичене“, която е разположена на повече от 5 км от поземлен имот с № 001063.

7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Не се засягат.

8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Не се засягат.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на населени места и урбанизирани територии (имота отстои на около 350 м от регулационната граница на гр. Елин Пелин), поради което въздействие върху населението не се очаква.

По данни на производителя, хомогенизаторите, които ще се използват, ще бъдат със следните показатели:

- Ниво на шума – 40 dB(А);

- Вибрации ˂2,5 м/сек2.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от културно-историческото наследство, поради което въздействие в този аспект също няма да има.

Въздействие върху атмосферния въздух може да се очаква в периода на строителните дейности, изразяващо се в повишаване на нивата на финни прахови частици при изкопните и насипните работи, както и от двигателите с вътрешно горене на механизацията (основно емитиране на газове – CO, NОх, CH4 SОх CO2 NH3 N2O). Това въздействие ще бъде кратковременно и локално – единствено в рамките на строителната площадка.

Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на обекти, които са източници на емисии в атмосферния въздух или на неприятни миризми.

Инвестиционното предложение не е свързано с генериране и заустване на производствени отпадъчни води, като битово-фекалните води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма. Поради това риск от замърсяване или увреждане на повърхностни или подземни водни обекти не съществува.

Преди започване на строителството хумусния слой ще бъде отнет и депониран разделно, след което ще използва за вертикална планировка на имота.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с въздействие върху земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Предвид отдалечеността на инвестиционното предложение на повече от 5 км от границите на защитена зона „Долни богров – Казичене“, не се очаква въздействие върху най-близко разположената защитена зона.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Най-близките предприятия/съоръжения с висок/нисък рисков потенциал до избраната площадка са „Складова база за химически продукти“ с оператор „Финтех“ ООД, разположена в землището на с. Равно поле, общ. Елин Пелин и отстояща на около 8 км от проектен поземлен имот с № 001063, и „Складова база за съхранение на пиротехнически изделия“ с оператор „Енигма“ ООД, разположена в гр. Елин Пелин и отстояща на около 4 км от горецитирания имот. Поради това не може да се очаква кумулативно въздействие при евентуална аварийна ситуация в предприятията.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Въздействието върху компонентите на околната среда, описано в т. IV.1. може да се определи като незначително, краткотрайно и временно (по време на строителството).

5. Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Въздействието е локално в границите на имот № 001063.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Вероятността от проява на въздействие върху околната среда ще бъде сведена до минимум при прилагане на описаните в настоящата информация мерки за избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Тъй като въздействие върху околната среда е възможно единствено по време на строителството, настъпването и продължителността на евентуалното въздействие зависи от план-графика за изпълнените на строителните дейности. След приключване на строителството въздействието ще бъде прекратено.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Предвид характера на дейностите, които ще се извършват, избраното местоположение на предприятието и липсата на други сходни обекти в близост, не се очаква кумулиране с други съществуващи или одобрени инвестиционни предложения.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Предвидено е в складовото помещение да се използват събирателни вани под стилажите с цел предотвратяване на евентуални разливи на съхраняваните химични вещества и смеси.

При спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, Закона за управление на отпадъците, подзаконовите нормативни актове по прилагането им и правилата за здраве и безопасност при работа, въздействията върху околната среди и човешкото здраве при реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат сведени до минимум.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично въздействие върху околната среда.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

При реализацията на инвестиционното предложение са предвидени следните мерки:

- Ще се подържат информационни листове за безопасност на суровините и спомагателните материали, които ще отговарят на Регламент 1907/2006 (REACH);

- Ще се разработят и прилагат инструкции съгласно Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси;

- При експлоатацията на складовото помещение ще се използват събирателни вани под палето-местата с цел улавяне и събиране на евентуални разливи.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

До настоящия момент в „Акрипол Коутингс“ ООД не са постъпвали писмени или устни становища, мнения, въпроси и препоръки към инвестиционното предложение.

Приложение: Скица – проект № К09926/15.01.2019 г.и партида на имот с № 001063, в землището на гр. Елин Пелин

Скица № К09700/18.05.2018 г. и партида на имот № 001057,в землището на гр.Елин Пелин

Разписка № 0200009897436662 от 04.11.2019 г. за внесена такса по чл.1,ал.5,т.1 съгласно писмо с Изх.№ 6434-5710 от 11.10.2019 г. на РИОСВ София.